МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Электроэнергетический факультет

Кафедра ЭиЭЭО

Лабораторная  работа №1

по дисциплине «Электроэнергетические системы и сети»

«Расчет параметров схемы замещения сложнозамкнутой
 электрической сети»

Выполни:

студент 3 курса  группы 1

Иванов Иван Иваныч

Принял: Ярош В.А.

СТАВРОПОЛЬ  2021

Цель работы: Определение и расчет параметров схемы замещения сложнозамкнутой электрической сети.

Исходные данные на лабораторную работу.

Номер варианта 25

1) Схема электрической сети:

Рисунок 1 – Схема электрической сети

Таблица 1 – Выбор варианта схемы

| Номер схемы (первая цифра) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отключенные выключатели | 14, 21, 23, 24 | 9, 10 | 3, 11, 12, 13, 14, 21 | 17, 18, 19, 22 | 4, 5, 6, 20 |

Оставить только свой вариант

2) Активные мощности и коэффициенты мощностей нагрузок подстанций

Таблица 2 – Активные мощности нагрузок  (МВт) и коэффициенты мощности

| Последняя цифра | п/ст 1 | п/ст 2 | п/ст 3 | п/ст 4 | п/ст 5 | п/ст 6 | п/ст 7 | п/ст 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20/ 0,8 | 15/ 0,9 | 5/ 0,85 | 10/0,92 | 20/ 0,8 | 15/0,9 | 10/0,85 | 15/0,92 |
| 2 | 20/0,85 | 25/0,8 | 15/0,9 | 10/0,85 | 40/0,92 | 25/0,8 | 50/0,85 | 45/0,9 |
| 3 | 10/0,92 | 10/0,8 | 10/0,8 | 5/0,9 | 10/0,85 | 15/0,92 | 20/0,8 | 5/0,9 |
| 4 | 25/0,9 | 20/0,85 | 10/0,9 | 15/0,8 | 20/0,9 | 25/0,85 | 30/0,92 | 40/0,85 |
| 5 | 15/0,8 | 20/0,9 | 5/0,92 | 10/0,85 | 15/0,8 | 20/0,85 | 15/0,9 | 5/0,92 |
| 6 | 40/0,85 | 45/0,9 | 15/0,8 | 10/0,92 | 25/0,85 | 25/0,8 | 20/0,9 | 30/0,92 |
| 7 | 5/0,9 | 15/0,85 | 10/0,92 | 5/0,9 | 15/0,85 | 20/0,8 | 15/0,9 | 10/0,8 |
| 8 | 30/0,92 | 40/0,9 | 10/0,8 | 15/0,85 | 35/0,9 | 25/0,85 | 25/0,8 | 20/0,92 |
| 9 | 5/0,8 | 10/0,9 | 5/0,85 | 10/0,93 | 10/0,8 | 15/0,9 | 20/0,9 | 5/0,85 |
| 0 | 25/0,85 | 40/0,9 | 15/0,8 | 10/0,85 | 35/0,9 | 25/0,9 | 40/0,9 | 25/0,8 |

Оставить только свой вариант

3) Номинальные напряжения сети, длины и сечения линий.

Таблица 3 – Длины (км) и сечения линий (мм2)

| Последняя цифра | Uном, кВ | Л1 | Л2 | Л3 | Л4 | Л5 | Л6 | Л7 | Л8 | Л9 | Л10 | Л11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 110/35 | 20/120 | 30/150 | 40/185 | 50/240 | 60/150 | 5/120 | 10/150 | 20/150 | 30/185 | 40/240 | 50/120 |
| 2 | 220/110 | 80/240 | 85/300 | 90/400 | 95/240 | 100/300 | 20/150 | 30/185 | 80/300 | 85/400 | 90/240 | 95/300 |
| 3 | 110/35 | 30/120 | 40/150 | 50/185 | 60/240 | 20/120 | 10/120 | 15/150 | 30/150 | 40/185 | 50/240 | 60/300 |
| 4 | 220/110 | 85/240 | 90/300 | 95/400 | 100/240 | 80/300 | 30/185 | 20/240 | 85/240 | 90/300 | 95/400 | 100/240 |
| 5 | 110/35 | 40/150 | 50/185 | 60/240 | 20/150 | 30/185 | 15/150 | 5/150 | 40/185 | 50/240 | 60/300 | 20/185 |
| 6 | 220/110 | 90/300 | 95/300 | 100/400 | 80/240 | 85/300 | 20/150 | 20/240 | 90/400 | 95/300 | 100/300 | 80/400 |
| 7 | 110/35 | 50/150 | 60/185 | 20/150 | 30/185 | 40/185 | 5/120 | 5/150 | 50/185 | 60/240 | 20/150 | 30/185 |
| 8 | 220/110 | 95/300 | 100/400 | 80/300 | 85/400 | 90/300 | 20/185 | 30/185 | 95/300 | 100/400 | 80/240 | 85/300 |
| 9 | 110/35 | 60/240 | 20/150 | 30/185 | 40/240 | 50/240 | 10/120 | 10/150 | 60/240 | 20/185 | 30/185 | 40/240 |
| 0 | 220/110 | 100/400 | 80/300 | 85/300 | 90/400 | 95/300 | 20/185 | 20/240 | 100/400 | 80/240 | 85/300 | 90/300 |

Оставить только свой вариант

1. Схема электрической сети

(вариант 25)

Рисунок 2 – Схема электрической сети (вариант 25)

2. Расчет реактивной и полной мощностей нагрузок подстанций

Находим реактивную мощность нагрузок по формуле:

,

где  – активная мощность нагрузки подстанций 220/110/35 кВ;

или   .

…

ххх

15∙0,75=11,25 Мвар

…

ххх

Полная мощность нагрузки определяется по формуле:

.

=15/0,8=17,75 МВ∙А

…

ххх

Результаты вычислений сведём в таблицу 4.

Таблица 4 – Мощности нагрузок

| № п/ст | , МВт |  | , Мвар | ,МВ∙А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 0,8 | 11,25 | 17,75 |
| . . . |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

3. Выбор мощности трансформаторов

Определим требуемую мощность трансформаторов исходя из перегрузочной способности 1,6 при отключении одного трансформатора в послеаварийном режиме, т.е.

,

где  – полная мощность нагрузки соответствующей подстанции (). Для подстанции 6 при определении  кроме собственной нагрузки () необходимо учесть нагрузки подстанции 3 () и 4 (), т.е. .

=17,75/1,6=11,09 МВ∙А

…

=ххх

По полученным данным предварительно выбираем стандартные номинальные мощности трансформаторов из табл. 5.17–5.27 в [1].

Результаты выбора трансформаторов сведём в таблицу 5, 6.

Таблица 5 – Каталожные и расчетные данные двухобмоточных трансформаторов

| № п/ст | Тип тр-ра | , Ом | , Ом |  | Δ | Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 6 – Каталожные и расчетные данные трехобмоточного трансформатора

| № п/ст | Тип тр-ра | ветви | , Ом | , Ом |  | Δ | Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | ВН |  |  |  |  |  |
|  |  | СН |  |  |  |  |  |
|  |  | НН |  |  |  |  |  |

4. Расчет параметров ВЛ

По исходным данным из табл. 3.8–3.9 в [1] определяем удельные сопротивления и проводимости провод.

Результат расчета выбора трансформаторов сводим в таблицу.

Таблица 7 – Расчет параметров ВЛ

| Линия | , кВ |  | l,км | F,мм2 | , Ом/км | , Ом/км | , См/км | , Ом | , Ом | мкСм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Л2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Л11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

, Ом

, Ом

где  - длинна трассы линии;  - количество цепей на ВЛ;

, мкСм.

– емкостная проводимость линии, мкСм;

- длинна трассы линии;  - количество цепей на ВЛ

В справочнике дается  См/км =  мкСм/км

Список использованных источников

1. Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. Д. Л. Файбисовича. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЭНАС, 2012. – 376 с.

2. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Электроэнергетические системы и сети» для студентов направления подготовки бакалавриата 140200.62 «Электроэнергетика» Ставрополь, 2011

3. Передача и распределение электрической энергии: учеб. пособие/ А.А. Герасименко, В.Ф. Федин. – Красноярск: ИПЦ КГТУ; Минск: БНТУ, 2006. – 808 с.

4. Идельчик, В. И. Электрические системы и сети : учебник для вузов / В. И. Идельчик. - М. : Энергоатомиздат, 1989. – 592 с.