МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Электроэнергетический факультет

Кафедра ЭиЭЭО

Лабораторная  работа №2

по дисциплине «Электроэнергетические системы и сети»

«Подготовка исходных данных для расчета режимов 
сложнозамкнутой  сети»

Выполни:

студент 3 курса  группы 1

Иванов Иван Иваныч

Принял: Ярош В.А.

СТАВРОПОЛЬ  2021

Цель работы: Подготовка исходных данных для расчета режимов  сложнозамкнутой электрической сети на ЭВМ.

Исходные данные на лабораторную работу.

Номер варианта 25

Исходными данными являются результаты выполнения лабораторной работы №1 «Параметров схемы замещения сложнозамкнутой электрической сети» по дисциплине «Электроэнергетические системы и сети».

1) Схема электрической сети:

Рисунок 1 – Рисунок 2 – Схема электрической сети (вариант 25)

2) Схема замещения сети для представления в программе RasrWin.

Взять из  Лаб раб № 1 рисунок 3

Образцы для схемы замещения

Рисунок 2 – Схема замещения сети (вариант 25)

3) Мощности нагрузок:

Таблица 1 – Мощности нагрузок

| № п/ст | , МВт |  | , Мвар | ,МВ∙А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 0,8 | 11,25 | 17,75 |
| . . . |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

Взять из  Лаб раб № 1 табл 4

4) Каталожные и расчетные данные трансформаторов:

Таблица 2 – Каталожные и расчетные данные двухобмоточных трансформаторов

| № п/ст | Тип тр-ра | , Ом | , Ом |  | Δ | Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Взять из  Лаб раб № 1 табл 5

Таблица 3 – Каталожные и расчетные данные трехобмоточного трансформатора

| № п/ст | Тип тр-ра | ветви | , Ом | , Ом |  | Δ | Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | ВН |  |  |  |  |  |
|  |  | СН |  |  |  |  |  |
|  |  | НН |  |  |  |  |  |

Взять из  Лаб раб № 1 табл 6

5) Каталожные и расчетные данные ВЛ:

Таблица 4 – Расчет параметров ВЛ

| Линия | , кВ |  | l,км | F,мм2 | , Ом/км | , Ом/км | , См/км | , Ом | , Ом | мкСм/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Л2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Л11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Взять из  Лаб раб № 1 табл 7

6) Напряжение балансирующего узла Uбал узла следует принят равным:

– 1,1 от номинального напряжения сети высокого напряжения для режима максимальных нагрузок;

– 1,02 от номинального напряжения сети высокого напряжения для режима  минимальных нагрузок ;

– 1,04 от номинального напряжения сети высокого напряжения для послеаварийного режима.

7) Наименьшая летняя нагрузка составляет 50 % от наибольшей зимней нагрузки.

1. Расчет режима максимальных нагрузок

Подготовим исходную информацию по схеме замещения режим максимальных нагрузок для расчета на ЭВМ в виде таблиц:

Таблица 5 – Исходная информация по узлам в максимальном режиме

| № узла | Uном, кВ | , МВт | , Мвар |
| --- | --- | --- | --- |
| 909 | 121 |  |  |
| 1 | 110 | 0,023 | 0,1008 |
| 2 | 110 | 0,023 | 0,1008 |
| …. |  |  |  |
| 11 | 10 | 8 | 3,367 |
| 22 | 10 | 30 | 11,700 |
| … |  |  |  |
| 601 | 110 | - | - |
| 602 | 35 | - | - |

где:

№ узла – присвоенный номер узла на схеме замещения сети;

Uном – номинальное напряжение узла;

Для максимального режима  кВ

,  – активная и реактивная мощности нагрузки. Для шин ВН принимается равной ХХ трансформаторов, для шин НН – мощность нагрузки п/ст (с учетом КУ).

Для шин НН   МВт  и  Мвар

(берем из табл. 1 лаб. Раб. № 2)

Для шин ВН   = МВт                        Мвар

, кВт, , квар -  каталожные данные трансформатора.

(берем из табл. 2 лаб. Раб. № 2)

Например для ТМН-6300/110

== 0,023 МВт    = 0,1008 Мвар

Таблица 6 - Исходная информация по ветвям в максимальном режиме

| № начала ветви | № конца ветви | , Ом | , Ом | , мкСм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999 | 1 | 4,98 | 8,54 | -212.8 |  |
| 999 | 5 | 2,817 | 4,831 | -120.39 |  |
| 999 | 7 | 2,5045 | 5,315 | -136.62 |  |
| 1 | 5 | 3,984 | 6,83 | -170.24 |  |
| 1 | 2 | 4,1065 | 7,04 | -175.45 |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 2 | 22 | 1,27 | 27,95 | 0 | 0.055 |
| 3 | 33 | 1,27 | 27,95 | 0 | 0.055 |
| 4 | 44 | 2,19 | 43,35 | 0 | 0.057 |
| 5 | 55 | 1,27 | 27,95 | 0 | 0.055 |
| … | … |  |  |  |  |
| 6 | 601 |  |  |  |  |
| 601 | 602 |  |  |  |  |
| 601 | 66 |  |  |  |  |
| 602 | 3 |  |  |  |  |

При вводе данных по ветвям задаются номера узлов, ограничивающих ветвь. Ветви разделаются на ветвь ВЛ и трансформаторную ветвь.

Ветвь ВЛ:

, Ом                             , Ом                 , мкСм.

где  - длинна трассы линии;  - количество цепей на ВЛ.

(берем из табл. 4 лаб. Раб. № 2)

– емкостная проводимость линии (вводится с отрицательным знаком), мкСм;

В справочнике дается  См=  мкСм на 1 км

Трансформаторная ветвь:

При вводе данных о трансформаторных ветвях важен порядок задания номеров узлов, которые их ограничивают. Первым (поле N_нач) должен стоять номер узла высшего напряжения, тогда вторым (поле N_кон) будет номер узла низшего напряжения.

, Ом

где  - количество параллельно работающих трансформаторов (=2);

,  -  каталожные данные трансформатора, Ом

– емкостная проводимость ветви (трансформатора).

– коэффициент трансформации ветви:

<1

Например для тр-ра в узле 1 ТМН-6300/110

2. Расчет режима минимальных нагрузок

Для минимального режима  кВ

(для ветви ВЛ)

Подготовим исходную информацию по схеме замещения режим максимальных нагрузок для расчета на ЭВМ в виде таблиц:

Информация по узлам изменится по отношению к режиму наибольших нагрузок.

Таблица 7 – Исходная информация по узлам в минимальном режиме

| № узла | Uном, кВ | , МВт | , Мвар |
| --- | --- | --- | --- |
| 909 | 112,2 |  |  |
| 1 | 110 | 0,023 | 0,1008 |
| 2 | 110 | 0,023 | 0,1008 |
| …. |  |  |  |
| 11 | 10 | 4 | 1,68 |
| 22 | 10 | 15 | 5,85 |
| … |  |  |  |
| 601 | 110 |  |  |
| 602 | 35 |  |  |

Информация по ветвям остается неизменной по отношению к режиму наибольших нагрузок (таблица 6).

Таблица 8 - Исходная информация по ветвям в минимальном режиме

| № начала ветви | № конца ветви | , Ом | , Ом | , мкСм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999 | 1 | 4,98 | 8,54 | -212.8 |  |
| 999 | 5 | 2,817 | 4,831 | -120.39 |  |
| 999 | 7 | 2,5045 | 5,315 | -136.62 |  |
| 1 | 5 | 3,984 | 6,83 | -170.24 |  |
| 1 | 2 | 4,1065 | 7,04 | -175.45 |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 2 | 22 | 1,27 | 27,95 | 0 | 0.055 |
| 3 | 33 | 1,27 | 27,95 | 0 | 0.055 |
| 4 | 44 | 2,19 | 43,35 | 0 | 0.057 |
| 5 | 55 | 1,27 | 27,95 | 0 | 0.055 |
| … | … |  |  |  |  |
| 6 | 601 |  |  |  |  |
| 601 | 602 |  |  |  |  |
| 601 | 66 |  |  |  |  |
| 602 | 3 |  |  |  |  |

3. Расчет после аварийного режима

Для послеаварийного режима  кВ

В послеаварийном режиме отключается:

1) одна цепь на линиях 6 и 11;

2) одна из линий от источника питания (999-1 или 999-5 или 999-7).

Подготовим исходную информацию по схеме замещения режим максимальных нагрузок для расчета на ЭВМ в виде таблиц:

Информация по узлам остается неизменной по отношению к режиму наибольших нагрузок (кроме )

Таблица 9 – Исходная информация по узлам в послеаварийном режиме

| № узла | Uном, кВ | , МВт | , Мвар |
| --- | --- | --- | --- |
| 909 | 114,4 |  |  |
| 1 | 110 | 0,023 | 0,1008 |
| 2 | 110 | 0,023 | 0,1008 |
| …. |  |  |  |
| 11 | 10 | 8 | 3,367 |
| 22 | 10 | 30 | 11,700 |
| … |  |  |  |
| 601 | 110 | - | - |
| 602 | 35 | - | - |

Таблица 8 - Исходная информация по ветвям в послеаварийном режиме

| № начала ветви | № конца ветви | , Ом | , Ом | , мкСм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999 | 1 | 4,98 | 8,54 | -212.8 |  |
| 999 | 5 | 2,817 | 4,831 | -120.39 |  |
| 999 | 7 | 2,5045 | 5,315 | -136.62 |  |
| 1 | 5 | 3,984 | 6,83 | -170.24 |  |
| 1 | 2 | 4,1065 | 7,04 | -175.45 |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 2 | 22 | 1,27 | 27,95 | 0 | 0.055 |
| 3 | 33 | 1,27 | 27,95 | 0 | 0.055 |
| 4 | 44 | 2,19 | 43,35 | 0 | 0.057 |
| 5 | 55 | 1,27 | 27,95 | 0 | 0.055 |
| … | … |  |  |  |  |
| 6 | 601 |  |  |  |  |
| 601 | 602 |  |  |  |  |
| 601 | 66 |  |  |  |  |
| 602 | 3 |  |  |  |  |

- Информация по ветвям изменится по отношению к режиму наибольших нагрузок: для линий 6 и 11

- Убрать одну из линий от источника питания (999-1 или 999-5 или 999-7).

Список использованных источников

1. Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. Д. Л. Файбисовича. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЭНАС, 2012. – 376 с.

2. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Электроэнергетические системы и сети» для студентов направления подготовки бакалавриата 140200.62 «Электроэнергетика» Ставрополь, 2011

3. Передача и распределение электрической энергии: учеб. пособие/ А.А. Герасименко, В.Ф. Федин. – Красноярск: ИПЦ КГТУ; Минск: БНТУ, 2006. – 808 с.

4. Идельчик, В. И. Электрические системы и сети : учебник для вузов / В. И. Идельчик. - М. : Энергоатомиздат, 1989. – 592 с.