МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Электроэнергетический факультет

Кафедра ЭиЭЭО

Лабораторная  работа №3

по дисциплине «Электроэнергетические системы и сети»

«Расчет режима сложнозамкнутой сети с помощью программы RASTR»

Выполни:

студент 3 курса  группы 1

Иванов Иван Иваныч

Принял: Ярош В.А.

СТАВРОПОЛЬ  2021

Цель работы: Выполнение расчетов на ЭВМ с использованием программ RASTR.

Исходные данные на лабораторную работу.

Номер варианта 11

Исходными данными являются результаты выполнения лабораторных работ: №1 – «Параметров схемы замещения сложнозамкнутой электрической сети»; №2 – «Подготовка исходных данных для расчета режимов сложнозамкнутой сети» по дисциплине «Электроэнергетические системы и сети».

Схема замещения сети для представления в программе RasrWin.

Рисунок 1 – Схема замещения сети (вариант 11)

1. Начало работы сRastrWin.

Создаем файл режима сети выполнив команду Новый  в пункте Файлы главного меню и отметив галочкой тип файла режим.rg2 (Файлы–Новый–режим.rg2). Сохраним вновь созданный файл режима (Файлы–Сохранить как…) в рабочем каталоге студента под именем, удобном для восприятия и идентификации, и содержащем информацию о группе, фамилии студента, номере варианта, типе режа сети, например:

EEB-111_Ivanov_11_max.rg2 – для режима максимальных нагрузок;

EEB-111_Ivanov_11_min.rg2 – для режима минимальных нагрузок;

EEB-111_Ivanov_11_na.rg2 – для послеаварийного режима.

После сохранения файла режима открываем два окна, содержащие пустые таблицы для ввода информации об узлах и ветвях сети (Открыть–Узлы–Узлы и Открыть–Ветви–Ветви).

Открытые таблицы Узлы и Ветви содержат столбцы и строки, в которые заносится информация об узлах и ветвях. Каждый столбец (поле) соответствует определённому виду данных (название, номинальное напряжение, сопротивления и т.д.), а каждая строка является записью (набором данных) для каждого узла или ветви.

Для добавления в таблицу строк, их удаления и дублирования, необходимо использовать команды Вставить, Добавить, Удалить, Дублиро-вать в пункте Таблица главного меню (добавление происходит в конец таблицы, а вставка – перед выделенной строкой).

Перемещаться по столбцам и строкам таблиц можно с помощью мыши и соответствующих клавиш клавиатуры, а переключаться между режимами просмотра и редактирования таблицы – щелчком мыши на выделенной ячейке, клавишами Enter и F2.

2. Занесение в программу информации об узлах и ветвях

2.1 Данные по узлам.

Ввод схемы сети начинаем с данных по узлам. Минимально необходимым набором информации для каждого узла сети является:

O – отметка узла (используется для сортировки, выборки, эквивалентирования и т.д.); в данном поле пусто, если узел не отмечен;

S – состояние узла (включен/отключен); во включенном состоянии узла поле является пустым;

Тип – тип узла (База, Нагр, Ген+, Ген–); определяется программой автоматически за исключением базисного (балансирующего) узла, в качестве которого необходимо задать шины энергосистемы (узел 999 – рисунок 1), выбрав в данной ячейке вариант База;

Номер – номер узла; задаётся в соответствии со схемой замещения сети рисунок 1;

Название – задаётся название узла (оставляем не заполненным);

U_ном – задаётся номинальное напряжение узла, [кВ];

P_н, Q_н – активная и реактивная мощности нагрузки в узле; заносятся величины в соответствии с таблицей 5 лабораторной работы № 2 , МВт и , Мвар;

P_г, Q_г – активная и реактивная мощности генерации в узле; для базисного (балансирующего) узла – расчётные величины, [МВт] и [Мвар];

Q_min, Q_max – пределы генерации реактивной мощности в узле; задаются для генераторных узлов, [Мвар];

V_зд – модуль фиксированного напряжения в узле, [кВ];

G_ш, B_ш – активная и реактивная проводимости шунта на землю в узлах, где установлены БСК или ШР [мкСм];

V – расчётный модуль напряжения в узле; для базисного (балансирующего) и генераторного узла (рис.1.1, б) задаётся автоматически и фиксируется после задания величины V_зд, для остальных узлов рассчитывается программой, [кВ];

Delta – расчётный угол напряжения в узле; для базисного (балансирующего) узла задаётся и фиксируется величина kδ, для остальных узлов рассчитывается программой, [град].

2.2 Данные по ветвям

Основными полями, в которые заносятся исходные данные по ветвям сети, являются:

O – отметка ветви (используется для сортировки, выборки, эквивалентирования и т.д.); в данном поле пусто, если ветвь не отмечена;

S – состояние ветви (включена/отключена); во включенном состоянии ветви поле является пустым; ветвь может быть отключена в начале, в конце или с обеих сторон;

Тип – тип ветви (ЛЭП, Тр-р); определяется программой автоматически по значению ячейки, в которую заносится коэффициент трансформации ветви;

N_нач, N_кон – номера узлов, которыми ограничена ветвь; для трансформатора начало ветви N_нач – это обязательно тот узел, к напряжению которого приведены его параметры (как правило, это напряжение высокой обмотки);

Название – название ветви; задаётся программой автоматически по известным названиям узлов, ограничивающих данную ветвь;

N_п – номер параллельной ветви; задаётся, если несколько линий или трансформаторов работают параллельно;

R, X – активное и реактивное сопротивления ветви; задаются величины в соответствии с таблицей 6 лабораторной работы № 2 – R, Ом и  X , Ом;

B – реактивная проводимости ветви; задаются величины в соответствии с таблицей 6 лабораторной работы № 2 – , мк См;

KT/r – вещественная часть комплексного коэффициента трансформации трансформатора; в это поле заносятся величины в соответствии с таблицей 6 лабораторной работы № 2 – , важно: величина KT/r есть отношение номинального напряжения обмотки узла N_кон к номинальному напряжению обмотки узла N_нач, т.е. KT/r < 1.

После занесения исходной информации в таблицы Узлы и Ветви созданный файл режима необходимо сохранить.

Создается 3 файла режима для режима максимальных, минимальных нагрузок и послеаварийного режима.

3. Расчёт режима сети.

Расчёт режима сети производится после выполнения команды Расчеты–Режим или нажатия клавиши F5.

Если расчёт завершился успешно (режим сошёлся), в окне Протокол не будет сообщений об ошибках.

Результаты расчёта режима сети, отображаются в таблице Узлы+Ветви (Открыть–Узлы–Узл+Ветви).

4. Результаты расчёта режимов сети.

Информация по узлам в максимальном режиме

Информация по ветвям в максимальном режиме

Районы+Потери в максимальном режиме

Узлы+ветви в максимальном режиме

Информация по узлам в минимальном режиме

Информация по ветвям в минимальном режиме

Районы+Потери в минимальном режиме

Узлы+ветви в минимальном режиме

Информация по узлам в послеаварийном режиме

Информация по ветвям в послеаварийном режиме

Районы+Потери в послеаварийном режиме

Узлы+ветви в послеаварийном режиме

Список использованных источников

1. Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. Д. Л. Файбисовича. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЭНАС, 2012. – 376 с.

2. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Электроэнергетические системы и сети» для студентов направления подготовки бакалавриата 140200.62 «Электроэнергетика» Ставрополь, 2011

3. Передача и распределение электрической энергии: учеб. пособие/ А.А. Герасименко, В.Ф. Федин. – Красноярск: ИПЦ КГТУ; Минск: БНТУ, 2006. – 808 с.

4. Идельчик, В. И. Электрические системы и сети : учебник для вузов / В. И. Идельчик. - М. : Энергоатомиздат, 1989. – 592 с.