## Slide 1: Лекция 6. Разделение неоднородных систем. Отстаивание и осаживание неоднородных систем.
Сущность процесса отстаивания.
Отстаивание под действием гравитационных сил.
Отстаивание под действием центробежных сил.
Применяемое оборудование для отстаивания и осаждения.

## Slide 2: 1. Сущность процесса отстаивания
Отстаивание – частный случай разделения неоднородных жидких или газообразных систем в результате выделения твердых или жидких частиц под действием гравитационной силы.
Применяют отстаивание при грубом разделении суспензий, эмульсий и пылей. Этот способ разделения характеризуется низкой скоростью процесса.
Отстаивание проводят в аппаратах, называемых отстойниками.
При отстаивании должны соблюдаться следующие условия:
Продолжительность пребывания разделяемого потока в аппарате должна быть равна или больше времени осаждения частиц;
Линейная скорость потока должна быть меньше скорости осаждения.

## Slide 3: 2. Отстаивание под действием гравитационных сил
При движении суспензии в отстойнике происходит отстаивание: твердые частицы оседают на дно, образуя слой осадка.
Отстойники рассчитывают на отстаивание самых мелких частиц.
Продолжительность отстаивания можно сократить, если уменьшить высоту слоя жидкости (путь отстаивания). Это условие реализовано в конструкциях многоярусных отстойников в тарельчатых сепораторах.

## Slide 4: 3. Отстаивание под действием центробежных сил
Технические приёмы, используемые для создания поля центробежных сил:
Поток жидкости или газа вращается в неподвижном аппарате. Процесс называется циклонным, аппарат – циклоном.
Поток поступает во вращающийся аппарат и вращается вместе с ним. Процесс – отстойное центрифугирование, аппарат – отстойная центрифуга или сепаратор.
Эффективность разделения в поле центробежных сил повышается с увеличением частоты вращения ротора центрифуги и уменьшением его диаметра.
Процесс разделения суспензий в отстойных центрифугах складывается из стадий осаждения твёрдых частиц на стенках барабана и уплотнения осадка.

## Slide 5: 4. Применяемое оборудование для отстаивания и осаждения
Оборудование для отстаивания и осаждения по принципу действия делится на:
Гравитационные отстойники;
Отстойные центрифуги;
Гидроциклоны;
Сепараторы.
Отстойники бывают:
Периодические;
Полунепрерывного действия;
Непрерывнодействующий отстойник с гребковой мешалкой.

## Slide 6
Отстойник полунепрерывного действия с наклонными перегородками:
1 – корпус;
2 – наклонные перегородки;
3 – бункера.

## Slide 7
Отстойник непрерывного действия с гребковой мешалкой:
1 – кольцевой желоб;
2 – мешалка;
3 – гребок;
4 – люк;
5 – коническое днище;
6 – цилиндрический резервуар.

## Slide 8: Многоярусный отстойник: 1 – распределительное устройство; 2 – трубы; 3 – стакан; 4 – гребковая мешалка; 5 – разгрузочный конус; 6 – скребок; 7 – коллектор; 8 – рама.

## Slide 9: Отстойник для непрерывного разделения эмульсий: 1 – корпус; 2 – левая перегородка; 3 – правая перегородка.

## Slide 10
Центрифуги могут быть:
Отстойные периодического действия с ручной выгрузкой осадка;
Автоматические отстойные;
Непрерывнодействующие отстойные горизонтальные со шнековой выгрузкой осадка;
Процесс в отстойной центрифуге состоит из разделения (осаждения) суспензии и отжима или уплотнения осадка.
Отстойная центрифуга:
1 – вал;
2 – барабан
3 – корпус

## Slide 11: Автоматическая отстойная центрифуга: 1 – гидравлический цилиндр; 2 – барабан; 3 – нож; 4 – желоб; 5 – штуцер для удаления фугата; 6 – труба для суспензии

## Slide 12: Непрерывнодействующая отстойная горизонтальная центрифуга со шнековой выгрузкой осадка: 1 – корпус; 2 – ротор; 3 – шнековое устройство; 4 – полый вал; 5 – центральная труба; 6 – камера осадка; 7 – патрубок для фильтрата

## Slide 13: Сепараторы применяются для разделения тонкодисперсных суспензий и эмульсий: они обеспечивают эффективное отделение дрожжей от сброженной бражки, тонкое осветление виноматериалов, обезжиривание молока и др.
Дрожжевой сепаратор:
1 – корпус;
2 – внутреннее сопло;
3 – привод;
4 – рама;
5 – сменная втулка рабочего вала;
6 – регулируемая напорная труба;
7 – клапан системы безразборной мойки;
8 – пакет тарелок

## Slide 14: Схема работы тарелок саморазгружающегося сепаратора

## Slide 15: Разновидностью соплового сепаратора является бактофуга, которая представляет собой герметичный высокоскоростной сопловой сепаратор, выполненный в виде осветителя и снабженный рубашкой для охлаждения, а также циклоном для деаэрации концентрата. Преимущество бактофуги – высокий фактор разделения (это позволяет разделять суспензии, содержащие очень мелкие частицы, такие, как бактерии), непрерывная выгрузка концентрата твёрдых частиц, не содержащего воздуха; герметичный вход технологической жидкости и выход осветленной жидкости; охлаждение во время сепарирования, наличие устройства для предотвращения утечки загрязненного воздуха. Такие бактофуги применяют при очистке молока от находящихся в нём бактерий (до 99%), в фармацевтической промышленности для извлечения осажденных белков (таких, как гамма-глобулин) и различных ферментов.

## Slide 16: Схема бактофуги: 1 – вход технологической жидкости через полый вал; 2 – выход концентрата через сопла; 3 – штуцер для выхода деаэрированного концентрата из циклона; 4 – поток циркулирующего воздуха в циклоне; 5 – штуцер для выхода осветленной жидкости из бактофуги.

## Slide 17: Гидроциклоны применяют для осветления, обогащения суспензий, классификации твёрдых частиц по размерам 5-150 мкм, а также для очистки сточных вод после мойки пищевых агрегатов.
Гидроциклон:
1 – тангенциальный штуцер;
2 – патрубок;
3 – перегородка;
4 – цилиндрический корпус;
5 – коническое днище;
6 – штуцер для выхода шлама

## Slide 18: Сверхцентрифуга: 1 – корпус; 2 – ротор; 3 – лопасть; 4 – подпятник; 5 – труба 6 – отверстие для выхода осветленной жидкости; 7 – шпиндель; 8 – опора; 9 – шкив