## Slide 1: Лекция 11. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА
Теплопередача.
Теплопроводность.
Тепловое излучение.
Конвективный теплообмен (теплоотдача).

## Slide 2: 1. Теплопередача
Теплопередача – теплообмен между двумя теплоносителями через разделяющую их твёрдую стенку.
Теплоноситель – движущаяся среда (газ, пар, жидкость), используемая для переноса теплоты.
В процессах теплопередачи участвует не менее двух сред (веществ) с различными температурами. Среда с более высокой температурой, отдающая при теплообмене теплоту, называется горячим теплоносителем, среда с более низкой температурой, воспринимающая теплоту, называется холодным теплоносителем (хладагентом). Теплоносители и хладагенты должны быть химически стойкими, не вызывать аппаратуры, не образовывать отложений на стенках аппаратов.

## Slide 3: 2. Теплопроводность
Теплопроводностью называется процесс переноса тепловой энергии от более нагретых участков тела к менее нагретым в результате теплового движения и взаимодействия микрочастиц. В результате теплопроводности температура тела выравнивается.
Поверхность тела, все точки которой имеют одинаковую температуру, называется изотермической поверхностью.
Коэффициент теплопроводности веществ зависит от их природы и агрегатного состояния, температуру и давления. Коэффициент теплопроводности газов возрастает с повышением температуры и почти не зависит от давления. Для жидкостей, за исключением воды и глицерина, наоборот, уменьшается с повышением температуры. Для большинства твёрдых тел увеличивается с повышением температуры.

## Slide 4: 3. Тепловое излучение
Закон Стефана-Больцмана устанавливает зависимость между лучеиспускательной способностью тела, количеством энергии, излученной телом в течение 1 часа, и площадью поверхности тела.
Закон Кирхгофа устанавливает соотношение между лучеиспускательной и поглощательной способностями тел.
Закон Ламберта выражает изменение интенсивности излучения по различным направлениям.

## Slide 5: 4. Конвективный теплообмен (теплоотдача)
Теплоотдачей называется процесс теплообмена между поверхностью тела и окружающей средой.
Интенсивность теплоотдачи характеризуется коэффициентом теплоотдачи, равным отношению плотности теплового потока на поверхности раздела к температурному напору между поверхностью теплообмена и средой (теплоносителем).
При конвективном теплообмене теплота распространяется в потоке жидкости или газа от поверхности твердого тела или к его поверхности одновременно конвекцией и теплопроводностью. От поверхности твёрдого тела к потоку жидкости она распространяется через пограничный слой за счет теплопроводности, от пограничного слоя в ядро потока жидкости или газа – в основном конвекцией. На интенсивность теплоотдачи существенное влияние оказывает характер движения потока жидкости или газа.

## Slide 6
Различают теплоотдачу при свободной и вынужденной конвекции. Под свободной (естественной) конвекцией понимают перемещение частиц жидкости или газа в объеме аппарата или теплообменных устройств вследствие разности плотностей нагретых и холодных частиц жидкости или газа. Скорость естественной конвекции определяется физическими свойствами жидкости или газа, разностью температур между горячими и холодными частицами и объемом, в котором протекает процесс. Вынужденная (принудительная) конвекция возникает под действием насоса или вентилятора и определяется физическими свойствами среды, скоростью её движения, формой и размерами канала, в котором движется поток.
При вынужденной конвекции теплообмен происходит значительно интенсивнее, чем при естественной.

## Slide 7
Основной закон теплоотдачи – закон Ньютона:
- количество теплоты, переданное от поверхности теплообмена к потоку жидкости (газа) или от потока к поверхности теплообмена, прямо пропорционально площади поверхности теплообмена, разности температур поверхности и ядра потока (или наоборот) и продолжительности процесса.
Значение коэффициента теплоотдачи, который определяет скорость конвективного теплообмена, зависит от многих факторов:
Режима движения жидкости (газа);
Физических параметров жидкости (газа);
Формы и размера поверхности теплообмена и др.
Коэффициент теплоотдачи рассчитывают по критериальным уравнениям, которые получают методами теории подобия из дифференциального уравнения конвективного теплообмена, дополненного уравнениями, характеризующими условие на границе раздела потока и стенки аппарата.