## Slide 1: Лекция 15. АБСОРБЦИЯ И АДСОРБЦИЯ.
Сущность и основы абсорбции.
Принципиальные схемы абсорбции.
Сущность процесса адсорбции.
Характеристика и области применения адсорбентов.
Применяемое оборудование.

## Slide 2: 1. Сущность и основы абсорбции.
Абсорбция – процесс поглощения газов или паров (абсорбтивов) из газов или паровых смесей жидкими поглотителями – абсорбентами. Этот процесс является избирательным и обратимым, что позволяет применить его с целью получения растворов газов в жидкостях, а также для разделения газовых или паровых смесей.
При абсорбции одного или нескольких компонентов из газовой или паровой смеси, как правило, проводят десорбцию, т.е. выделение этих компонентов из жидкости. Таким способ осуществляют разделение газовой смеси.
Процессы абсорбции в технике применяют для разделения углеводородных газов и получения соляной и сернистой кислот, аммиачной воды, очистки отводящих газов с целью улавливания ценных продуктов или обезвреживания газосбросов.

## Slide 3: 2. Принципиальные схемы абсорбции.
Прямоточная схема – потоки газа и абсорбента движутся в одном направлении. При этом газ с большей концентрацией абсорбтива приводится в контакт с жидкостью, имеющей меньшую концентрацию абсорбтива, а газ с меньшей концентрацией взаимодействует на выходе из абсорбера с жидкостью, имеющей большую концентрацию абсорбтива.
Противоточная схема – в одном конце аппарата контактируют газ и жидкость, содержащие большие концентрации абсорбтива, а в другом, противоположном конце – меньшие.
При противоточном процессе достигается большая конечная концентрация абсорбтива в абсорбенте, чем при прямоточном. Расход абсорбента также ниже. Однако, из-за того, что средняя движущая сила при противотоке ниже, габариты противоточного абсорбера больше, чем прямоточного.
Схема с рециркуляцией абсорбента или газовой фазы – предусматривает многократный поток абсорбента или газовой фазы через абсорбер. Жидкая фаза – абсорбент – многократно возвращается в абсорбер, а газовая фаза проходит через абсорбер снизу вверх. Абсорбент подается в верхнюю часть абсорбера и движется противотоком к газовой фазе.

## Slide 4: 3. Сущность процесса адсорбции.
Адсорбция – процесс поглощения газов или паров и газовых смесей или растворённых веществ из растворов твёрдыми поглотителями – адсорбентами. Поглощаемое вещество называется адсорбтивом.
Характерная особенность процесса адсорбции – избирательность и обратимость. Благодаря обратимости процесса возможно поглощение из парогазовых смесей или растворов одного или нескольких компонентов, а затем в определенных условиях выделение их из адсорбента.
Процесс, обратный адсорбции, называют десорбцией.
В пищевой технологии адсорбцию используют для очистки диффузионного сока и сахарных сиропов в сахарном производстве осветления пива и фруктовых соков, очистки от органических и других соединений спирта, водки, коньяка и вин, сиропов в крахмалопаточном производстве и др.

## Slide 5: 4. Характеристика и области применения адсорбентов.
В пищевой промышленности широко используются следующие адсорбенты: активные угли, силикагели (гель кремниевой кислоты), алюмогели (гидроокись алюминия), цеолиты, глины и др. природные адсорбенты.
Адсорбенты характеризуются:
большой удельной поверхностью, отнесенной к единице массы вещества;
поглотительной способностью (активностью), определяемой количеством вещества, поглощенного единицей массы или объема адсорбента.

## Slide 6: 5. Применяемое оборудование.
По способу образования поверхности контакта фаз между газом и жидкостью абсорберы можно разделить на следующие группы:
Поверхностные абсорберы;
Плёночные абсорберы;
Насадочные абсорберы;
Тарельчатые барботажные колонны;
Распыливающие абсорберы.

## Slide 7
Адсорберы по организации процесса делятся на аппараты периодического и непрерывного действия.
Периодического действия:
вертикальный цилиндрический адсорбер;
вертикальный адсорбер с неподвижным кольцевым слоем адсорбента;
адсорбер с псевдоожиженным слоем;
адсорбер реактивного типа.
Непрерывного действия:
адсорберы с движущимся слоем зернистого адсорбента;
одноступенчатый адсорбер с псевдоожиженным слоем;
многоступенчатый тарельчатый адсорбер с псевдоожиженным слоем;
установка для очистки сортировки в неподвижном слое активного угля;
двухступенчатая установка для адсорбционной очистки сахарного сиропа;
адсорбционная установка для очистки рафинадных и продуктовых сиропов;
адсорбционная установка для очистки паровоздушной смеси от паров органических веществ