## Slide 1: Лекция 18. ЭКСТРАКЦИЯ.
Экстракция в системе жидкость – жидкость.
Схемы экстракции.
Экстракция в системе твёрдое тело – жидкость.

## Slide 2: 1. Экстракция в системе жидкость – жидкость.
Экстракцией в системе жидкость — жидкость называют процесс извлечения растворенного вещества или веществ из жидкости с помощью специальной другой жидкости, не растворяющейся или почти не растворяющейся в первой, но растворяющей экстрагируемые компоненты.
Процесс экстракции проводится в аппаратах различной конструкции — экстракторах.
Равновесие в процессах экстракции характеризует коэффициент распределения φ, который равен отношению равновесных концентраций экстрагируемого вещества в обеих жидких фазах — в экстракте и рафинате.

## Slide 3: 2. Схемы экстракции.
В промышленности используют:
периодическую экстракцию;
непрерывную экстракцию:
- одноступенчатую;
- многоступенчатую противоточную;
- многоступенчатую с перекрестным током экстрагента.

## Slide 4: 3. Экстракция в системе твёрдое тело – жидкость.
Выщелачивание (частный случай экстракции) — это извлечение из твердого тела одного или нескольких веществ с помощью растворителя, обладающего избирательной способностью.
Процесс выщелачивания заключается в проникновении растворителя в поры твердого тела и растворении извлекаемых веществ.
Равновесие при выщелачивании устанавливается при выравнивании химических потенциалов растворенного вещества и его химического потенциала в твердом материале. Достигаемая концентрация раствора, соответствующая его насыщению, называется растворимостью.