## Slide 1: Лекция №7 Информация и энтропия

## Slide 2: Меры количества информации
Синтаксическая
Семантическая
Прагматическая
Учитывает
Способ представления информации
Смысловое содержание информации
Потребительские свойства информации
Требует наличия
Только самой информации
Информации и ее пользователя
Информации, пользователя и цели использования
Мера

## Slide 3: Синтаксическая мера информации
Минимальным количеством информации является 1 бит.
Эту единицу количественной меры информации впервые предложил Р. Хартли в 1928 году
Количество информации по формуле Хартли:
где i – количество информации (бит); N – количество элементарных сообщений.
Сам термин произошел от слияния слов binary digit - двоичная цифра
Из формулы Хартли вытекает основное определение бита
Бит равен информации, которая передается при приеме одного из двух равновероятных сообщений.

## Slide 4: Синтаксическая мера информации
Группа из 8 битов информации называется байт
Производные единицы информации:
килобайт (кбайт, кб), мегабайт (Мбайт, Мб) гигабайт (Гбайт, Гб) и т.д.
1 кб =1024 байта - 210 (1024) байтов.
1 Мб = 1024 кбайта = 220(1024 x 1024) байтов.
1 Гб = 1024 Мбайта - 230 (1024 х 1024 х 1024)байтов.
Бит - двоичная единица информации.
1 бит – это количество информации, которое можно получить при ответе на вопрос типа «да - нет»
Математически бит отображается состоянием 1 или 0 одного разряда двоичной системы счисления.
При получении информации в 1 бит неопределенность уменьшается в 2 раза
Другие свойства бита

## Slide 5: Семантическая мера информации
Если SП – тезаурус пользователя; IС – количество семантической информации, то:
1. При SП  0 пользователь не понимает поступающую информацию и IС  0
2. При SП   пользователю уже известна поступающая информация и IС  0
Максимальное значение IС приобретает при таком согласовании с тезаурусом пользователя SП, когда поступающая информация с одной стороны понятна пользователю, а с другой, несет ранее неизвестные ему сведения
Теза́урус (от греч. θησαυρός «сокровище»), в общем смысле — специальная терминология. Более строго и предметно — словарь, собрание сведений, корпус или свод...

## Slide 6: Прагматическая мера информации
Прагматическое количество информации определяется приростом экономического эффекта функционирования системы, где эта информация используется
IП() = П(/) - П()
В такой постановке единицей измерения ценности информации являются денежные единицы.
Где IП() - ценность информационного сообщения  для системы управления ;
П() - ожидаемый экономический эффект функционирования системы управления ;
П(/) - ожидаемый экономический эффект функционирования системы управления , при условии, что для управления будет использована информация, содержащаяся в сообщении .

## Slide 7: Четыре основных класса случайных процессов
Дискретный случайный процесс с дискретным временем
Случайный процесс общего типа
Случайный процесс с дискретным временем
Дискретный случайный процесс с непрерывным временем
По признакам, связанным с пространством состояний и с параметром времени выделяют следующие классы случайных процессов

## Slide 8: Неопределенность и количество информации
Получение какой-либо информации всегда связано с изменением степени неосведомленности получателя
Пусть мера неосведомленности равна H().
После получения некоторого сообщения  неосведомленность уменьшилась и стала H(/).
Тогда количество информации I() в сообщении , определится так:
I() = H() - H(/)
Количество полученной информации измеряется уменьшением неопределенности состояния системы

## Slide 9: Основные положения теории К. Шеннона
1. Источник информации, порождающий сообщения, должен обладать тем или иным алфавитом, который должен быть заранее известен приемнику информации
3. В качестве меры неопределенности следует использовать величину равную логарифму вероятности, взятому с противоположным знаком
2. Синтаксическое количество информации зависит, по определению, только от статистических свойств появления элементов алфавита в сообщении
Этот показатель получил название
информационная энтропия

## Slide 10: Клод Элвуд Шеннон Claude Elwood Shannon (30.04.1916 - 24.02.2001)
В 1936 году выпускник Мичиганского университета Клод Шеннон, которому было тогда 21 год, имея два диплома бакалавра - по электротехнике и по математике, сумел ликвидировать разрыв между алгебраической теорией логики и ее практическим приложением. Свои идеи относительно связи между двоичным исчислением, булевой алгеброй и электрическими схемами Шеннон развил в докторской диссертации, опубликованной в 1938 году
В 1948 году опубликовал фундаментальную работу A Mathematical Theory of Communication, в которой сформулированы основы теории информации.
Большую ценность представляет другая работа – Communication Theory of Secrecy Systems (1949), в которой сформулированы математические основы криптографии.
C 1956 – член Национальной академии наук США и Американской академии искусств и наук.
Клод Элвуд Шеннон – один из создателей математической теории информации, в значительной мере предопределил своими результатами развитие общей теории дискретных автоматов, которые являются важными составляющими кибернетики

## Slide 11: Энтропия дискретного сигнала
Энтропия системы, имеющей N возможных состояний
Где p(1), p(2),....p(i),.....p(N) – вероятности появления элементов алфавита x1, x2,....xi,.....xN
Формула К. Шеннона
Для случая, когда вероятность появления для всех элементов алфавита одинакова p(1) = p(2) ...= p(N) = 1/N

## Slide 12: Энтропия и количество информации
Из уравнения I() = H() - H(/) при H(/) = 0 получаем:
I() = H()
Количество информации, приносимое в среднем одним элементом (знаком) сообщения равно энтропии источника
При использовании двоичного алфавита N = 2 и p(1) = p(2) = 0,5 это количество информации равно одному биту
Так как N = mn
Если сообщение содержит n разрядов и его алфавит состоит из m различных символов то при одинаковой вероятности их появления
I = logN = nlogm

## Slide 13: Энтропия зависимой последовательности
Если появление в последовательности элемента xi зависит от того, какой элемент xj был предшествующий, а условная вероятность их совместного появления p(i|j), то сначала вычисляется условная энтропия
Для получения безусловной энтропии источника необходимо провести усреднение по вероятностям появления элементов

## Slide 14
Энтропия является величиной вещественной и неотрицательной
1
2
Энтропия - величина ограниченная
3
Энтропия равна 0,если вероятность одного из состояний источника информации равна 1
4
Энтропия максимальна при равной вероятности всех состояний источника информации
5
Энтропия объединенных статистически независимых источников информации равна сумме их энтропий
6
Энтропия характеризует среднюю неопределенность выбора одного состояния из ансамбля состояний

## Slide 15: Энтропия непрерывных сигналов
Энтропия случайной величины x, описываемой плотностью распределения вероятности px(x)
Если возможное число реализаций случайной аналоговой величины сделать конечным и равным N, то Каждая из реализаций C1, C2,....Ci,.....CN будет иметь определенную вероятность появления. Тогда энтропия и среднее количество информации в каждой реализации определятся известным равенством