## Slide 1: Электродвигатели

## Slide 2
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
ДВИГАТЕЛИ
ГЕНЕРАТОРЫ
ПЕРЕМЕННОГО
ТОКА
ПОСТОЯННОГО
ТОКА
АСИНХРОННЫЕ
СИНХРОННЫЕ
С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ
С ФАЗНЫМ
РОТОРОМ
КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

## Slide 3: Преимущества электродвигателей :
малые размеры по сравнению с
тепловыми двигателями;
экологически чистые;
можно сделать любых размеров;
высокий КПД (98 %);
простота использования

## Slide 4: Назначение
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, устройство, которое преобразует электрическую энергию в механическую. Электрический ток приводит в действие ряд электромагнитов, расположенных на роторе в магнитном поле постоянного магнита, что приводит в движение ротор.

## Slide 5: Принцип действия
Электродвигатели работают за счет взаимодействия магнита и провода, по которому проходит электрический ток. Когда идет ток, магнитное поле, созданное контуром, взаимодействует с полем магнита. С правой стороны действует сила, направленная вверх, с левой—направленная вниз. Когда контур становится вертикально, кольцо (через которое ток поступает в контур) меняет направление тока на противоположное, то же самое происходит и с магнитным полем. Для обеспечения постоянного крутящего момента в электродвигателях устанавливают серию катушек.

## Slide 6: Виды электродвигателей
Двигатель постоянного тока - электродвигатель, питание которого осуществляется постоянным током;
Универсальный коллекторный двигатель (УКД) — коллекторный электродвигатель, который может работать и на постоянном токе и на переменном токе.
Двигатель переменного тока - электродвигатель, питание которого осуществляется от сети переменного тока.

## Slide 7: Виды электродвигателей постоянного тока
Двигатель постоянного тока — электрический двигатель, питание которого осуществляется постоянным током;
Коллекторные двигатели постоянного тока. Разновидности:
  С возбуждением постоянными магнитами;
  С параллельным соединением обмоток возбуждения и якоря;
  С последовательным соединением обмоток возбуждения и якоря;
  Со смешанным соединением обмоток возбуждения и якоря;
Бесколлекторные двигатели постоянного тока.
Вентильные двигатели - электродвигатели, выполненные в виде замкнутой системы с использованием датчика положения ротора (ДПР), системы управления (преобразователя координат) и силового полупроводникового преобразователя (инвертора).

## Slide 8: Устройство электродвигателя
Основные элементы электродвигателя:
Якорь (ротор) – вращающаяся обмотка, состоящая из большого числа витков
Индуктор(статор) - электромагнит
Щетки – скользящие контакты
Коллектор - полукольца

## Slide 9: Электродвигатель постоянного тока
Простейший двигатель является машиной постоянного тока, состоит из одного постоянного магнита на статоре, из одного электромагнита с явно выраженными полюсами на роторе (двухполюсного ротора с явно выраженными полюсами и с одной обмоткой из двух частей), щёточно-коллекторного узла с двумя пластинами (ламелями) и двумя щётками. Имеет два положения ротора (две «мёртвые точки»), из которых невозможен самозапуск, и неравномерный крутящий момент.

## Slide 10: Электродвигатель переменного тока
Электродвигатели переменного тока – электрические машины, преобразующие электрическую энергию в механическую, работающие на переменном токе.
Бывают двух видов:
Синхронный электродвигатель — электродвигатель переменного тока, ротор которого вращается синхронно с магнитным полем питающего напряжения;
Асинхронный электродвигатель — электродвигатель переменного тока, в котором частота вращения ротора отличается от частоты вращающего магнитного поля, создаваемого питающим напряжением.

## Slide 11
1
2
Двигатель переменного тока состоит из 2-х основных частей:
СТАТОР – неподвижная часть
двигателя;
РОТОР – подвижная часть,
которая помещается в статоре и может свободно вращаться
1
2

## Slide 12
1-станина, 2-статор, 3-обмотка статора, 4-ротор, 5-крылья вентиляционные,
6-внутренняя крышка подшипника, 7-подшипник, 8-подшипниковый щит,
9-наружная крышка подшипника, 10-коробка выводов
УСТРОЙСТВО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ

## Slide 13: Синхронные электродвигатели
Синхронная машина это электрическая машина переменного тока, частота вращения ротора которой равна частоте вращения магнитного поля, создаваемого током статора, что является важнейшим эксплуатационным свойством.

## Slide 14: Устройство синхронного двигателя
Основными частями синхронной машины являются якорь и индуктор (обмотка возбуждения).
Якорь представляет собой одну или несколько обмоток переменного тока. В двигателях токи, подаваемые в якорь, создают вращающееся магнитное поле, которое сцепляется с полем индуктора, и таким образом происходит преобразование энергии.
Индуктор состоит из полюсов электромагнитов постоянного тока или постоянных магнитов..

## Slide 15: Асинхронный электродвигатель
Асинхронная машина — это электрическая машина переменного тока, частота вращения ротора которой не равна (в двигательном режиме меньше) частоте вращения магнитного поля, создаваемого током обмотки статора.

## Slide 16: Конструкция
Асинхронная машина имеет статор и ротор, разделённые воздушным зазором. Её активными частями являются обмотки и магнитопровод;
Обмотка статора представляет собой трёхфазную (в общем случае — многофазную) обмотку, проводники которой равномерно распределены по окружности статора и пофазно уложены в пазах с угловым расстоянием 120°.

## Slide 17
По конструкции ротора асинхронные машины подразделяют на два основных типа: с короткозамкнутым ротором и с фазным ротором. Оба типа имеют одинаковую конструкцию статора и отличаются лишь исполнением обмотки ротора. Магнитопровод ротора выполняется аналогично магнитопроводу статора — из электротехнической стали и шихтованным.

## Slide 18: Короткозамкнутый ротор
Короткозамкнутая обмотка ротора, часто называемая «беличья колесо» из-за внешней схожести конструкции, состоит из медных или алюминиевых стержней, замкнутых накоротко с торцов двумя кольцами. Стержни этой обмотки вставляют в пазы сердечника ротора. В машинах малой и средней мощности ротор обычно изготавливают путём заливки расплавленного алюминиевого сплава в пазы сердечника ротора.

## Slide 19: Фазный ротор
Фазный ротор имеет трёхфазную (в общем случае — многофазную) обмотку, обычно соединённую по схеме звезда и выведённую на контактные кольца, вращающиеся вместе с валом машины. С помощью металлографитовых щёток, скользящих по этим кольцам, в цепь обмотки ротора включают пускорегулирующий реостат выполняющий роль добавочного активного сопротивления, одинакового для каждой фазы.