## Slide 1: ЛЕКЦИЯ 11. Поведение пестицидов в воздухе, воде, почве
Вопросы:
Методы оценки экотоксикологической ситуации в зоне применения пестицидов
Поведение пестицидов в воздухе
Поведение пестицидов в воде.
Поведение пестицидов в почве
Повышение безопасности пестицидов

## Slide 2: 1. Методы оценки экотоксикологической ситуации в зоне применения пестицидов
Интенсивное применение в сельском хозяйстве минеральных удобрений и пестицидов приводит к ежегодному поступлению в биосферу различных химических веществ. В связи с этим проблема охраны окружающей среды, особенно при использовании пестицидов приобретает особое значение.
Состояние окружающей среды в зоне применения пестицидов можно оценивать по критериям химического и биологического мониторингов.

## Slide 3
Химический мониторинг осуществляют с использованием стандартных высокочувствительных методов анализа остатков пестицидов. Уровень неблагополучия устанавливают путем сравнения фактически выявленного количества пестицидов с предельно допустимой концентрацией (ПДК) для воздуха, воды, почвы и с максимально допустимым уровнем (МДУ) в сельскохозяйственной продукции.
На основании полученных данных рассчитывают комплексный показатель – максимально допустимую нагрузку (МДН) пестицидов для данной экосистемы.

## Slide 4
При биологическом мониторинге используют некоторые индикаторные виды растений, обладающие высокой чувствительностью к пестицидам и быстро реагирующие на их присутствие. Применяют также другие виды – аккумуляторы пестицидов, в организме которых накапливаются остатки, доступные для количественного анализа. Этот способ оценки является наиболее подходящим для различных экосистем.

## Slide 5: 2. Поведение пестицидов в воздухе
Основные требования к пестицидам определяются:
их поведением в объектах окружающей среды,
действием на вредные организмы, человека и теплокровных животных и защищаемые растения.

## Slide 6
Пестициды поступают в воздушную среду главным образом при обработке сельскохозяйственных культур, семян, лесных угодий наземной и авиационной аппаратурой, а также в результате испарения их с поверхности почвы и водоемов.
Степень загрязнения атмосферного воздуха пестицидами зависит от
их физико-химических свойств,
температуры воздуха,
скорости ветра,
величины обрабатываемой площади,
способов применения.
Наиболее высокая концентрация препаратов в воздухе отмечается при максимальной температуре в течение дня.

## Slide 7
В воздушной атмосфере может происходить химическое превращение пестицидов до состояния менее токсичных продуктов, в первую очередь в результате реакций гидролиза, окисления кислорода воздуха и озоном, которое в большинстве случаев ускоряется под влиянием света (фотолиз).
Удаление пестицидов из атмосферы происходит вместе с осадками в процессе диффузии в пограничном слое воздуха и океана, а так же в результате химического разрушения.
Воздушное
(аэральное)
загрязнение
зависит от :
Скорость потока воздуха
Турбулентность
(смешивание)
воздушных масс
Направление ветра
Роза ветров
Фотохимический эффект

## Slide 8
Фотолиз – один из главных путей превращения сравнительно стойких пестицидов, рассеивающихся в верхних слоях атмосферы. Процессы гидролиза и окисления играют большую роль в разложении относительно малостойких пестицидов (например, фосфорорганических).
Из атмосферы пестициды и продукты их разложения попадают в почву, водоемы, продолжая циркулировать в окружающей среде. Поэтому для применения в сельском и лесном хозяйствах должны быть рекомендованы пестициды, быстро разлагающиеся в атмосфере с образованием нетоксичных продуктов.

## Slide 9: 3. Поведение пестицидов в воде
Пестициды попадают в открытые водоемы
при авиационной и наземной обработке сельскохозяйственных культур, угодий и лесов,
с дождевыми и талыми водами,
при обработке водоемов с целью уничтожения водорослей, моллюсков, переносчиков заболеваний человека и животных, сорной растительности,
со сточными водами химических предприятий.

## Slide 10
В водоемах пестициды подвергаются
гидролизу,
окислению,
фотолизу,
часть их метаболизируется в организмах обитателей водных экосистем (гидробионтов).

## Slide 11: Устрица Crassostrea virginica накапливает в своем организме ДДТ в концентрациях, превышающих содержание его в воде в 70000 раз.
Разложение токсикантов
в водной среде
Фотолиз
рН среды
UV –
радиация
Факторы, влияющие на
разложение токсикантов в воде
Креветки накапливает в своем организме кадмий в концентрациях, превышающих содержание его в воде в 154 раза
Превышение концентрации ТМ в моллюсках, водорослях и губках составляет 1 000 – 10 000 раз
Особенность поведения токсикантов в водной среде заключается в их спо­собности к высокой биоаккумуляции.

## Slide 12
Для гидробионтов наиболее опасны стабильные хлорорганические инсектициды, симмтриазины, способные накапливаться в организме; менее вредны легкоразлагаемые до нетоксичных продуктов фосфорорганические соединения, синтетические пиретроиды и карбаматы, обнаруживаемые в теле рыб и в воде в незначительных количествах.
Наибольшую опасность для водной экосистемы представляет применение гранулированных и микрокапсулированных препаратов, локальное внесение.

## Slide 13: В соответствии с периодом полного разложения до нетоксических соединений в водоемах все пестициды разделяют на шесть групп:
Группа | Срок разложения
1 группа | более 18 мес.
2 группа | до 18 мес.
3группа | до 12 мес.
4группа | не более 6 мес.
5группа | до 3 мес.
6группа | менее 3 мес.
Необходимо указать, что многие пестициды современного ассортимента быстро разрушаются в водной среде, поэтому их применение не влечет за собой серьезных отрицательных последствий для водных экосистем.

## Slide 14: 4. Поведение пестицидов в почве
Пестициды попадают в почву
при их внесении для уничтожения почвообитающих насекомых, нематод, грызунов, почвенных фитопатогенов,
при использовании почвенных гербицидов,
при обработке растений наземной и авиационной аппаратурой.
Кроме того, пестициды могут смываться с поверхности растения дождем.

## Slide 15
Находясь в почве, пестициды могут отрицательно влиять на жизнедеятельность населяющих ее организмов, микробиологические процессы, а так же на способность биосферы к самоочищению.
В зависимости от условий почвенной среды, физико-химических свойств пестициды могут оставаться в неизменном состоянии и сохранять токсичность в течение более или менее продолжительного времени.
Свойства пестицидов противостоять разлагающему действию физических, химических и биологических (биохимических и микробиологических) процессов в почве характеризуют их стойкость – персистентность.

## Slide 16: Превращение токсикантов в почве
Почвенный раствор
Органические и неорганические
ионы и комплексы
Адсорбция
Осаждение в виде
кристаллических минералов
Атмосферные осадки
Разложение этих объектов
Включение в
микробиологические объекты
Ограниченно растворимые
и нерастворимые комплексы
Поглощение растениями
Разложение
растительных остатков
Основная роль в деградации токсикантов принадлежит микробной компо­ненте почвы, т.е. именно биологическая активность почв определяет ее само­очищающую способность.
Почвенный раствор
Органические и неорганические
ионы и комплексы
Адсорбция
Осаждение в виде
кристаллических минералов
Ограниченно растворимые
и нерастворимые комплексы
Поглощение растениями
Разложение
растительных остатков

## Slide 17
Высокой степенью персистентности обладают хлорорганические соединения, производные симмтриазинов и мочевины, менее персистентны карбаматы, фосфорорганические препараты, синтетические пиретроиды.
Стойкость пестицидов зависит также от типа почвы, наличия микроорганизмов, препаративных форм и т.д.
Пестициды более стойки в почвах с высоким содержанием органического вещества и илистой фракции; гранулированные и воднодиспергируемые препараты сохраняются в почве дольше, чем порошковидные и жидкие препараты.

## Slide 18
Пестициды частично или полностью разлагаются в почве в результате физико-химических процессов, поглощения растениями и почвенной фауной.
Детоксикация многих пестицидов происходит также вследствие адсорбции перегноем и другими коллоидами.
окисление,
фотолиз,
гидролиз,
термолиз
Удаление пестицидов происходит в результате
улетучивания,
испарения с водяными парами,
передвижениями за пределы корнеобитаемого слоя,
вымывания дождевыми, талыми, грунтовыми водами.

## Slide 19: 5. Повышение безопасности пестицидов
Для устранения отрицательного воздействия химических средств защиты растений на окружающую среду важное место отводится рациональному применению пестицидов в интегрированных системах защиты растений, основой которых является полное использование факторов среды, вызывающих гибель вредных организмов или ограничивающих их жизнедеятельность.

## Slide 20: Существует четыре главных направления в повышении безопасности химического метода защиты растений
Совершенствование ассортимента препаратов с целью уменьшения их токсичности для человека и полезных животных, снижения персистентности, повышения избирательности действия.
Использование оптимальных способов применения пестицидов, таких как предпосевная обработка семян, искореняющие ранневесенние и позднеосенние обработки в саду, ленточные или полосные обработки, использование гранулированных препаратов.

## Slide 21
Оптимизация использования пестицидов с учетом экономической целесообразности и необходимости их применения для подавления популяций (с учетом экономического порога вредоносности (ЭПВ) для каждого вида вредителя в зональном разрезе).
Строжайшая регламентация использования пестицидов в сельском хозяйстве и других отраслях на основе всестороннего изучения их санитарно-гигиенических характеристик и условий обеспечения безопасности при работе. Высокотоксичные и стойкие в природе соединения заменяются малотоксичными и малостойкими.

## Slide 22
В целях сохранения полезных насекомых для химической обработки необходимо использовать высокоизбирательные препараты, токсичные только для определенных вредных объектов и малоопасные для естественных врагов вредителей.
Важный путь повышения избирательности действия препаратов широкого спектра действия — рационализация приемов их применения с учетом экономического порога вредоносности для каждого вида вредителя. Это позволяет сократить площади или кратности химических обработок без ущерба для защищаемой культуры.