## Slide 1: Пакет документов, предъявляемый на пищевые добавки, используемые в колбасном производстве

## Slide 2
Пищевые добавки это природные или синтезированные вещества, преднамеренно вводимые в пищевые продукты с целью придания им заданных свойств, например, органолептических или не употребляемые сами по себе в качестве пищевых продуктов или обычных компонентов пищи. Пищевые добавки можно вводить в пищевой продукт на различных этапах производства, хранения либо транспортирования в целях улучшения или облегчения технологического процесса, увеличения стойкости к различным видам порчи, сохранения структуры и внешнего вида продукта или намеренного изменения органолептических свойств.

## Slide 3: 1. Пищевые добавки, вводимые в колбасные изделия
Аскорбиновая кислота и ее производные (Е 300), аскорбинат натрия (Е 301). Натриевая соль аскорбиновой кислоты (витамин С). Используют для ускорения образования окраски мясопродуктов, улучшения внешнего вида, устойчивости цвета при хранении колбас. Способствует улучшению вкуса и аромата продукта. Используется для предотвращения окислительной порчи пищевых жиров.
При изготовлении колбас в фарш вводят аскорбинат натрия, аскорбиновую кислоту в количестве 0,003% к массе в виде 3% водного раствора. Лучший эффект окраски достигается совместным применением с раствором гемоглобина. Аскорбинат натрия плохо растворяется при температуре ниже 10ºС. Для повышения эффективности его использования рекомендуется предварительно растворять в воде при температуре 20-25ºС.

## Slide 4
Каррагинан (Е 407). Это природный гелеобразователь, получаемый при переработке красных морских водорослей методом экстракции с последующей очисткой от органических и других примесей многократным осаждением, фильтрацией и промывкой в воде и спирте. В зависимости от степени очистки различают рафинированные и полурафинированные каррагинаны – природный загуститель, получаемый из красных водорослей. Используется при производстве вареных колбасных изделий, как стабилизирующий и загущающий агент. Позволяет производителям увеличить вес производимой продукции. Каррагинаны плохо набухают и растворяются в жесткой воде. В таких случаях их необходимо вводить вместе с фосфатами, соевыми белками или сахаром либо предварительно гидратировать в горячей воде. При использовании каррагинанов в производстве вареных колбас для корректировки вкуса необходимо увеличить закладу соли, специй, сахара. При избыточном содержании каррагинаны удерживают воду в организме, создавая проблемы с почками. Некоторые исследования говорят о том, что употребление каррагинана может изредка способствовать возникновению рака кишечника и аутоиммунных заболеваний пищеварительной системы.

## Slide 5
Пектиновые вещества (Е-440). От греческого «pektos» – свернувшийся, застывший. Это склеивающие вещества растительного происхождения. Представляют собой высокомолекулярные полисахариды, входящие в состав клеточных стенок и межклеточных образований. Основными свойствами пектиновых веществ, которые определяют области их применения в пищевой промышленности являются студнеобразующая и комплексообразующая способность. Студнеобразующая способность пектина зависит от ряда факторов: молекулярной массы, степени этерификации, количества балластных по отношению к пектину веществ, температуры и рН среды, содержания функциональных групп. В природе пектин содержится в растительном сырье, плодах, овощах, корнеплодах, относится к растворимым пищевым волокнам (свекловичный, яблочный сухой) применяется при изготовлении некоторых видов вареных колбас.

## Slide 6
Глутамат натрия (Е621). Мононатриевая соль глутаминовой кислоты – пищевая добавка, предназначенная для усиления вкусовых ощущений за счёт увеличения чувствительности рецепторов языка (усилитель мясного вкуса мясных кубиков). Глутамат используют при приготовлении изделий из низкосортного и мороженого мяса, при хранении утративших свои «первоначальные» свойства, и при использовании сои в качестве заменителя мяса. В частности, глутамат натрия добавляют одновременно с солью и специями при приготовлении соевой смеси или фарша из перемороженного или старого мяса в производстве колбасных изделий и полуфабрикатов. Глутамат обязательный ингредиент в производстве продуктов питания из конины – до 0,15% от массы исходного сырья. Глутамат позволяет пищевой промышленности экономить на мясе, птице, грибах и прочих компонентах.
Отмечены случаи аллергических реакций при употреблении в пищу некоторых продуктов с высоким его содержанием. Некоторые ученые отмечают повреждение головного мозга, вплоть до развития болезни Альцгеймера, ухудшение при состоянии бронхиальной астмы, синдром «китайского ресторана» - жар, тошнота, сердцебиение, развитие глаукомы.

## Slide 7
Коптильные препараты. Препараты для копчения мяса и других продуктов. Имеют определенный внешний вид: от легкотекучих светло-коричневого цвета жидкостей до вязких полутвёрдых субстанций тёмно-коричневого (почти чёрного) цвета с запахом дыма и вяжущим вкусом.
В качестве средств, заменяющих дымовое копчение, могут использоваться различные коптильные препараты.

## Slide 8
Виноматериалы. В технологии сырых (сырокопченых и сыровяленых) колбас с целью придания продуктам специфических вкусо-ароматических свойств традиционно используются виноматериалы, а именно ординарные коньяки, виноградные вина (мадера). Недостатком использования этих виноматериалов является их высокая себестоимость. В последнее время предложены методы использования в технологии сырых колбас виноматериалов, обладающих хорошими качественными характеристиками и сравнительно низкой себестоимостью, это напитки, вырабатываемые из спирта этилового плодового, с добавлением спиртовых настоев древесины плодовых косточковых и семечковых пород деревьев (яблоня, слива, абрикос и др.).

## Slide 9
Бактериальные препараты. Применение в производстве мясопродуктов стартовых бактериальных культур стало практически повсеместным и практикуется при выработке достаточно дорогих сырокопченых и сыровяленых колбас. Их внесение позволяет направленно регулировать разложение нитрита натрия, цветообразование, создавать специфический аромат сырокопченых колбас, влиять на процессы обезвоживания сырья, подавлять рост нежелательной микрофлоры.
В большинстве случаев стартовые бактериальные культуры поставляются в заморожено-сухом виде, дозировка коммерческих препаратов составляет от 20 до 60 г на 100 кг мясного сырья и зависит от концентрации микробных клеток, видового состава бактериального препарата, способа активации микроорганизмов, конечного рН готового продукта, рекомендаций по совместному использованию сахара, начальной температуры и срока созревания готового продукта.

## Slide 10: 2. Нормативные документы
Пестициды:
- МУ N 2142-80 Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах, табачных изделиях методом хроматографии в тонком слое;
- МУ N 1222-75 Определение хлорорганических пестицидов в мясе, продуктах и животных жирах хроматографией в тонком слое.
Радионуклиды, Бк/кг, не более:
- цезий-137 — 160 (мясо без костей) и 320 (оленина без костей, мясо диких животных без костей);
- стронций-90 — 50 (мясо без костей) и 100 (оленина без костей, мясо диких животных без костей).
Радионуклеиды :
- МУК 2.6.2.717-98 «Радиационный контроль. Стронций - 90 и Цезий - 137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка. Методические указания»;
- МУ 5779-912 «Цезий -137. Определение в пищевых продуктах»;
- МУ 5778 -91 «Стронций -90. Определение в пищевых продуктах».

## Slide 11
Микробиологические показатели определяют по ГОСТ:
- ГОСТ 9792-73 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб;
- ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб;
- ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов;
- ГОСТ 9958-81Колбасные изделия и продукты из мяса. Методы бактериологического анализа.

## Slide 12: Для производства колбас используют пищевые добавки:
белок соевый изолированный и концентрированный, разрешенный к применению органами и учреждениями Госсанэпиднадзора;
белок соевый концентрированный текстурированный. разрешенный к применению органами и учреждениями Госсанэпиднадзора;
муку соевую, разрешенную к применению органами и учреждениями Госсанэпиднадзора;
муку соевую текстурированную, разрешенную к применению органами и учреждениями Госсанэпиднадзора;
муку соевую дезодорированную по ГОСТ 3898-56; соль поваренную пищевую по ГОСТ 13830-91, выварочную или каменную, садочную, самосадочную помолов N 0,1 и 2, не ниже первого сорта;
натрий азотистокислый (нитрит натрия) по ГОСТ 4197-74; натрий азотистокислый (натрий нитрит) марки ОСЧ 7-3 по ТУ 6-09-590-75;

## Slide 13
сахар-песок по ГОСТ 21-78;
глюкозу кристаллическую гидратную по ГОСТ 975-88;
воду питьевую по ГОСТ 2874-82;
перец черный или белый по ГОСТ 29050-91;
перец красный молотый по ГОСТ 29053-91;
композиции пряно-ароматические "Флора" для колбасных изделий по ТУ 10 РФ 1043-92;
ароматизаторы пряно-вкусовые для колбасных изделий по ТУ 10.04.32.4-90;
экстракты перца черного горького по ТУ 18-35-13-76; экстракты пряностей, разрешенные к применению органами и учреждениями Госсанэпиднадзора;
чеснок свежий по ГОСТ 7977-87. ГОСТ 27569-87; чеснок сушеный по ГОСТ 16729-71; чеснок замороженный измельченный по ТУ 49 833-85; экстракт чеснока, разрешенный к применению органами и учрежде ниями Госсанэпиднадзора;

## Slide 14: Классификация химических средств для санитарной обработки производственных помещений мясоперерабатывающих предприятий
Для приготовления моющих, моюще-дезинфицирующих и дезинфицирующих растворов, а также для ополаскивания используют водопроводную воду, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 "Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" и МУК 4.2.671-97 "Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы".
Горячими моющими, моюще-дезинфицирующими и дезинфицирующими растворами считают растворы с температурой 60-90°С, теплыми - 25-40°С и холодными 18-20°С.

## Slide 15
Щелочные моющие средства и их концентрации в зависимости от степени
загрязнений обрабатываемого объекта, %.
"Биомол КС-3" (жидкость), по объему | 4.00+-1.00%
"Вимол" (порошок), по массе | 0,90±0,10
Кальцинированная сода (порошок), по массе | 3,00±1,00
"МСТА" (порошок), по массе | 0,90±0,10
"Федора" (жидкость), по объему | 3,00±2,00
"Промолан Супер" (жидкость), по объему | 1,00±0,50
"Дезмос" (жидкость), по объему | 6,00±3,00
"Кора" (жидкость), по объему | 1,50±0,50
"P3-topax 66" (жидкость), по объему | 3,00±1,00
"Экономика" (жидкость), по объему | 8,00±2,00
"P3-ansep CIP" (жидкость), по объему | 1,00±0,50
"Промос У" (жидкость), по объему | 3,00±1,00
"Промоль" (жидкость), по объему | 3,00±1,00
"Биомол К" (жидкость), по объему | 3,00±1,00
"Биомол КС 1" (жидкость), по объему | 3,00±0,50
"Биомол КС 3" (жидкость), по объему | 4,00±1,00

## Slide 16: Кислотные моющие средства и их концентрации, в зависимости от степени загрязнения обрабатываемого объекта, %
Рапин К" (жидкость), по объему | 2,00±1,00
"РОМ-ФОС" марки В (жидкость), по объему | 2,00±1,00
"Дескалер Плюс" (жидкость), по объему | 4,00±1,00
"Биолайт СТ" (жидкость), по объему | 3,00±1,00

## Slide 17: Моюще-дезинфицирующие средства и их концентрации, %.
«Диаско 1000" (порошок), по массе | 3,00
"МД-1" (порошок), по массе | 2,00
"МСТА" (порошок), по массе | 3,00
"Катрил-Д" (жидкость), по объему | 4,00
"Катамин АБ" (жидкость), по объему | 3,00
"Пурга-Д" (порошок), по массе | 1,50-2,00
"Ника-2" (жидкость), по объему | 2,00
"Фобос-1" (жидкость), по объему | 8,00-10,00

## Slide 18: Дезинфицирующие средства и их концентрации, %.
"Хлорамин Б" (порошок), по ДВ | 150-200 мг акт Cl/л
по массе | 0,10-0,11%
Гипохлорит натрия или кальция (жидкость), по ДВ | 150-200 мг акт Cl/л
"Деохлор" (таблетки), по массе | 2 таблетки на 10 л воды, 0,03% активного хлора
Нейтральный анолит АНК (жидкость, полученная на установке "СТЭЛ-60-03"), по препарату | 140 мг акт Cl/л
Нейтральный анолит АНК (жидкость, полученная на установке "Аквабиоцид"), по препарату | 180 мг акт Cl/л
"Велтолен" (жидкость), по объему | 2,00
"Самаровка" (жидкость), по объему | 1,50
"Вапусан-200" (жидкость), по объему | 0,50-0,80
"Дезэфект" (жидкость), по объему | 0,50-1,00*
* Обработка оборудования и инвентаря - 0,5%; обработка пола, стен - 1,0%.

## Slide 19
"Дезэфект-санит" (жидкость), по объему | 1,00-2,00**
** Обработка гладких поверхностей (оборудование, инвентарь) - 1,0%; обработка шероховатых поверхностей (пол, стены) - 2,0%. | 
"Диацил макси концентрированный" (жидкость), по объему | 1,00
"Септабик" (порошок), по массе | 0,05
"Ф-262 Ипасепт" (жидкость), по объему | 0,80
"Оксилизин" (жидкость), по объему | 0,80
"Дивосан Форте" (жидкость), по объему | 0,20-1,00
"ПВК" (жидкость), по ДВ (перекиси водорода) | 2,00

## Slide 20: Дезинфицирующие средства и их концентрации для обработки транспортных средств доставки животных и скотобазы, %***. *** Средства рекомендованы ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии
"Йодез" (жидкость), по объему | 1,10-1,50
Кальцинированная сода (порошок), по массе | 5,00
Гидроксид натрия (едкий натр) - жидкость или гранулы, по препарату | 3,00
Растворы гипохлора, гипохлорита, хлорной извести | 2,50 акт Сl/л
Сульфохлорантин-Д (порошок), по массе | 1,00
Глутаровый альдегид (жидкость), по ДВ | 0,50
"ДП-2Т" (таблетки), по ДВ | 1,00
"ПВК", по ДВ (перекиси водорода) | 2,00
"Дезхол" (жидкость), по ДВ | 5,00

## Slide 21
Растворы едкого натра не допускается применять для мойки и дезинфекции изделий из алюминия и его сплавов и изделий из тканей; растворы хлорсодержащих препаратов не допускается применять для дезинфекции оцинкованных поверхностей вследствие их коррозионных свойств.
Отработанные щелочные и кислотные растворы перед сбросом в канализацию нейтрализуют в общей специальной емкости. При этом осуществляют контроль pH растворов с помощью индикаторной бумаги или специальных приборов. При нейтральном значении pH смесь отработанных растворов направляют на сброс в канализацию (СанПиН N 4630-88 от 4.07.1988 г. МУ по санитарной охране водоемов от СПАВ N 1407-76 от 5.03.1976 г.).