## Slide 1: Требования к устройству и оснащению производственных лабораторий.

## Slide 2
Порядок лицензирования определен постановлением Правительства России от 4.07.2002 № 501 «Положение о лицензировании деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний».
Производственные лаборатории молочных предприятий, осуществляющие работы с санитарно-показательными микроорганизмами, получают лицензию на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний IV группы патогенности или III-IV группы патогенности.

## Slide 3
В этих документах определены требования к помещениям, их составу, расположению и размерам, для того, чтобы обеспечить: - безопасные условия труда; - необходимый уровень защиты анализируемого объекта от загрязнения микроорганизмами из окружающей среды; - охрану окружающей среды от загрязнения микрофлорой из анализируемых объектов и их посевов.

## Slide 4
В условиях производственных лабораторий контролю подлежат: - санитарно-показательные микроорганизмы; - технически вредная микрофлора, вызывающая микробиологическую порчу молочных продуктов; - заквасочные микроорганизмы, в том числе пробиотические культуры, в частности, бифидобактерии, уровень развития которых контролируется при получении ферментированных молочных продуктов.

## Slide 5
При поступлении на предприятие сырья, вспомогательных материалов производственно-технологическая лаборатория контролирует качество поставляемого сырья, проводит лабораторные испытания проб сырья и вспомогательных материалов и выдачу заключения (протокола) о его соответствии нормативной документации и показателям безопасности. При реализации готовой продукции (по требованию покупателя) предоставляет протокол лабораторных испытаний подтверждающих качество и безопасность продукции. При осуществлении контроля качества готовой продукции лаборатория проводит:

## Slide 6
- органолептический контроль - это внешний вид продукции, состояние ее поверхности, цвет на разрезе, запах и аромат, вкус, консистенция;
химический контроль - количество влаги, жира, белка, соли, нитрита натрия, перекисного числа, золы;
- токсикологический контроль: наличие свинца, кадмия, ртути, мышьяка, нитрозаминов, пестицидов, антибиотиков, радионуклидов;
- бактериологический контроль: общее микробное число, наличие бактерий группы кишечной палочки, стафилококк, сульфитредуцирующие клостридии, сальмонеллы, листерии, дрожжи и плесени.

## Slide 7
Рекомендуемый объем лабораторного помещения на одного работающего - не менее 15 куб. м., площадь - не менее 4,5 кв. м.
Внутренняя отделка помещений должна быть выполнена в соответствии с их функциональным назначением. Поверхности пола, стен, потолка в лабораторных помещениях должна быть гладкими, без щелей, легко обрабатываться, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств, полы не должны быть скользкими.

## Slide 8
Для осуществления контроля в соответствии с утвержденными схемами производственная лаборатория должна располагать необходимым помещением и оборудованием.
Для лаборатории отводится сухое и светлое помещение, расположенное вблизи производственных цехов.
Помещение лаборатории оборудуется рабочими лабораторными столами, столами для приборов и весов, вытяжным шкафом, снабженным естественной или искусственной вытяжкой, шкафами для хранения посуды, реактивов и приборов. Потребность лаборатории в оборудовании зависит от объема работы, который определяется мощностью предприятия, ассортиментом вырабатываемых изделий, а также характером научно-исследовательских работ, проводимых производственной лабораторией.

## Slide 9
Комнаты, предназначенные для работ с чрезвычайно и высокоопасными веществами, должны быть изолированы от остальных помещений лаборатории, иметь отдельный вход и вытяжные шкафы, не связанные с вентиляцией других помещений.
Вентиляция лабораторных помещений предусматривается приточно­вытяжная с механическим побуждением и должна быть оборудована вентиляционными устройствами для отсоса воздуха только из вытяжных шкафов.

## Slide 10
Газопроводы в лабораторных помещениях должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих «Правил безопасности в газовом хозяйстве» и окрашены согласно ГОСТ 14202 – 69: газопроводы должны вводиться непосредственно в помещение лаборатории;
на вводе газопровода в помещение должно устанавливаться отключающее устройство в доступном для обслуживания и освещенном месте;
газопроводы, подведенные к рабочим столам и вытяжным шкафам, должны иметь краны, позволяющие включать отдельные горелки;
газопроводы в помещениях должны прокладываться открыто, в местах, удобных для обслуживания и исключающих возможность их повреждения.

## Slide 11
Искусственное освещение в лаборатории должно соответствовать строительным нормам и правилам (СНиП П-А.9—71). Местное освещение должно применяться в комбинации с общим.
Для мытья большого количества химической посуды следует выделять изолированные моечные помещения, которые должны быть расположены, по возможности, в центре обслуживаемых ими лабораторий.
Моечные должны быть оборудованы специальными моечными столами один с вытяжным шкафом — для удаления вредных сильно пахнущих веществ и мытья хромовой смесью; два открытых — для мытья содовым раствором и чистой водой.

## Slide 12
Расчет необходимого количества бактерицидных ламп проводят с учетом их мощности, объема помещения, категории помещения в соответствии с требованиями Р 3.5.1904 и МУ 2.3.975. Структура лаборатории и расположение помещений, входящих в ее состав, зависят от того, проводятся или нет в данном помещении манипуляции с исследуемыми объектами В зависимости от этого все помещения подразделяются на условно «заразную» и «чистую» зоны. «Чистая» зона - помещение или группа помещений лаборатории, где не проводятся работы с анализируемыми объектами и микробиологические анализы.

## Slide 13
В «чистой» зоне располагаются:
- комната для спецодежды; - кабинет руководителя и комната для работы с документами; - моечная, оборудованная для мытья посуды; - средоварочная, оборудованная для приготовления питательных сред; - стерилизационная; - подсобные помещения для хранения реактивов, посуды, аппаратуры и хозяйственного инвентаря.

## Slide 14
«Заразная» («грязная») зона - помещение или группа помещений лаборатории, где проводятся работы с анализируемыми объектами и микробиологические анализы. В «заразной» зоне располагаются: - лабораторная(ые) комната(ы) для микробиологических исследований; - боксированное помещение; - автоклавная, оборудованная автоклавами для обеззараживания отработанного материала и зараженной посуды.

## Slide 15
Комнаты, мебель и оборудование должны быть промаркированы с указанием их назначения по зонам. Особое внимание необходимо уделять подготовке и оснащению помещений «заразной» зоны.
Лабораторная комната предназначена для проведения исследований молока-сырья (определение редуктазной пробы, ингибирующих веществ, соматических клеток, сычужно-бродильной пробы и т.д.), закваски (определение газо- и ароматообразующей активности, приготовление микропрепарата и его микроскопирование) и т.д. и должна быть оборудована: - раковиной с подводкой горячей и холодной воды; - лабораторными столами для стационарной установки приборов: микроскопа, весов и другого оборудования; - рабочими столами для проведения анализов, снабженными различными типами горелок; - термостатами; - электрической (газовой) плиткой; - холодильником; - закрытыми шкафами для хранения стерильной посуды и готовых питательных сред; - бактерицидными лампами и/или другим оборудованием, обеспечивающим обеззараживание.

## Slide 16
Боксированное помещение [бокс]: изолированное помещение с тамбуром (предбоксником), оборудованное соответствующим образом для обеспечения повышенной стерильности при проведении микробиологических анализов. Оно состоит из двух отделений: собственно бокса и предбоксника.

## Slide 17
Предбоксник служит для одевания специальной санитарной одежды (халаты, колпаки или косынки, тапочки) и должен быть оснащен:
столом для временного размещения вносимых материалов;
вешалкой с плечиками;
бактерицидными лампами.
Бокс должен быть оборудован:
столом для проведения анализов;
Весами;
бактерицидными лампами и/или другим оборудованием, обеспечивающим обеззараживание.

## Slide 18
При отсутствии специального бокса допускается проведение посевов в лабораторной комнате, которая предварительно должна быть обработана аналогично боксу или оборудована ламинарным шкафом.
Рабочие питательные среды: среды, подготовленная для выполнения микробиологических посевов. Для приготовления рабочих питательных сред лучше использовать готовые сухие питательные среды, поскольку среды промышленного изготовления отличаются стандартным составом, удобны в приготовлении и применении, их качество и ростовые характеристики проверены предприятием - изготовителем.

## Slide 19
Важным, решающим фактором в обеспечении должного уровня микробиологического контроля является профессионализм работников лаборатории. В соответствии с требованиями и условиями по лицензированию специалисты производственных лабораторий молокоперерабатывающих предприятий должны иметь профильное образование (инженер-технолог) и проходить дополнительное обучение на курсах повышения квалификации не реже одного раза в 5 лет.

## Slide 20
Повышение квалификации должно проходить в организациях, имеющих лицензию на образовательную деятельность, включающую в себе цикл обучения в области микробиологии молока и молочных продуктов, по утвержденным программам в объеме от 72 до 140 часов. Лаборатория должна быть снабжена всеми нормативными, техническими и методическими документами в сфере ее деятельности, общими инструкциями по технике безопасности и инструкциями по эксплуатации приборов.

## Slide 21
Работники микробиологической лаборатории должны находиться в лаборатории и работать в халатах и специальном головном уборе (косынке, шапочке и т.д.), сменной обуви. Запрещается использование лабораторной спецодежды вне лабораторных и производственных помещений. Запрещается также входить в лабораторию в верхней одежде, вносить и хранить посторонние предметы и вещи, принимать пищу, курить.

## Slide 22
Перед началом работы рабочее место для проведения микробиологических анализов необходимо освободить от ненужных предметов и продезинфицировать (70 % этиловым спиртом). При смене характера работы также должна быть проведена уборка и дезинфекция рабочего места. Стол, одежду и другие предметы, случайно загрязненные при выполнении работ анализируемым материалом, необходимо подвергнуть мойке и дезинфекции.

## Slide 23
По окончании работ необходимо привести рабочее место в порядок и продезинфицировать.
Для поддержания в лабораторном помещении надлежащих санитарно-гигиенических условий текущая уборка помещений проводится ежедневно влажным способом после окончания рабочего дня: в «чистой» зоне лаборатории с применением моющих средств, в «заразной» зоне - с применением моющих и дезинфицирующих средств.

## Slide 24
В боксированных помещениях проводится еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств путем протирания поверхностей и стен (на высоту до 2 м). После влажной уборки включают бактерицидные лампы или озонаторы, или применяют иные способы дезинфекции.
Стеклянные поверхности бактерицидных ламп протирают ветошью, смоченной спиртом, не реже 1 раза в неделю с соблюдением техники безопасности.

## Slide 25
Внутреннее оконное остекление и рамы протирают и моют по мере загрязнения, но не реже одного раза в месяц, с наружной стороны - не реже двух раз в год (весной и осенью). Представленные материалы касаются общих требований по организации производственных лабораторий на молокоперерабатывающих предприятиях. Правильная структура лаборатории, а так же оснащение помещений, является важной составляющей деятельности лабораторий по обеспечению выпуска гарантированно безопасной и качественной продукции.

## Slide 26
Лаборатория должна проводить валидацию нестандартных методов, методов, разработанных лабораторией, и стандартных методов, используемых за пределами их области применения или каким-либо иным образом модифицированных.
Валидация должна быть настолько полной, насколько это необходимо, чтобы отвечать потребностям данного применения или области применения.
Лаборатория должна сохранять следующие записи о валидации:
а) использованную процедуру валидации;
б) перечень требований;
с) определение характеристик метода;
д) полученные результаты;
е) заключение о пригодности метода вместе с подробным описанием его
соответствия в отношении предлагаемого использования.