## Slide 1: Переменный ток

## Slide 2: Вынужденные электромагнитные колебания
Процессы, возникающие в электрических цепях под действием внешнего периодического источника тока, называются вынужденными колебаниями.
Внешний источник периодического воздействия обеспечивает приток энергии к системе и не дает колебаниям затухать, несмотря на наличие неизбежных потерь.
Вынужденные колебания, в отличие от собственных колебаний в электрических цепях, являются незатухающими.

## Slide 3: Вынужденные электромагнитные колебания
Если частота ω0 свободных колебаний определяется параметрами электрической цепи, то установившиеся вынужденные колебания всегда происходят на частоте ω внешнего источника.
ε = ε т sin ω t
ε = ε т cos ω t
Электрические цепи, в которых происходят установившиеся вынужденные колебания под действием периодического источника тока, называются цепями переменного тока.

## Slide 4
Вынужденные электромагнитные колебания в электрической цепи представляют собой переменный электрический ток.
Переменный электрический ток — это ток, сила и направление которого периодически меняются.
Генератор перемен­ного тока – устройство, создающее вынужденные электромагнитные коле­бания в электрических цепях.

## Slide 5: Переменный электрический ток
Пусть виток ограничивает поверхность площадью S и вектор В индукции однородного магнитного поля расположен под уг­лом α к перпендикуляру к плоскости витка.
Магнитный поток Ф через площадь витка
Ф = ВS cos α
При вращении витка с периодом Т угол α изменяется по закону
α = t
магнитный поток Ф, пронизывающий виток, изме­няется с течением времени по закону:
Ф = BS cos t = BS cos wt

## Slide 6
Изменения магнитного потока возбуждают в витке ЭДС индук­ции, равную:
ε = - = -Ф'
Значит изменения ЭДС индукции со временем происходят по закону:
ε = BS ω sin ω t или
ε = ε т sin ω t,
где ε т = BS ω - амплитуда ЭДС
u = U т sin ωt

## Slide 7: Генератор переменного тока
Генератор переменного тока (устаревшее «альтернатор») — это устройство, преобразующее механическую энергию в электрическую энергию переменного тока.

## Slide 9: Генератор переменного тока
Для получения больших значений амплитуды ЭДС и больших значение амплитуды силы тока во внешней цепи используются генераторы переменного тока с большой площадью S витка и большим числом витков в обмотке.
На практике синусоидальная ЭДС возбуждается не путем вращения витка в магнитном поле, а путем вращения магнита или электромагнита (ротора) внутри статopa — неподвижной обмотки, навитой на стальной сердечник, что позволяет избежать снятия напряжения с помощью контактных колец, что невозможно при больших значениях ам­плитуды напряжения.

## Slide 10: Аналогия вынужденных механических и электрических колебаний
механические | электрические
Наличие внешней периодиче­ски действующей силы | Наличие ЭДС, изменяющейся периодически
Частота вынужденных колебаний равна частоте вынуждающих колебаний: | 
внешней силы | ЭДС
Между вынуждающими и вынужденными колебаниями существу­ет разность фаз | 
Fx = Fm cos wt | ε = ε т sin wt
x=xm cos (wt + φ 0) | i= Im sin (wt + φ 0)

## Slide 11: Условие квазистационарности
Предположим, что цепь состоит из нескольких последовательно соединённых элементов.
Если напряжение источника меняется по косинусоидальному закону,
u = U т cos ω t
то сила тока не успевает мгновенно принимать одно и то же значение во всей цепи — на передачу взаимодействий между заряженными частицами вдоль цепи требуется некоторое время.

## Slide 12: Условие квазистационарности
Пусть ν = 50 Гц , тогда T = = 0,02 с
Взаимодействие между зарядами передаётся со скоростью света:
c = 3 · м/с.
За время, равное периоду колебаний, это взаимодействие распространится на расстояние:
cT = 6 · м = 6000 км
Мы можем пренебречь временем распространения взаимодействия, если l много меньше сT:
l cT - условие квазистационарности

## Slide 13: Условие квазистационарности
Поэтому можно считать, что сила тока i во всех последовательно включённых элементах цепи будет принимать одинаковое значение в данный момент времени.
Такое значение называется мгновенным значением силы тока.

## Slide 14: Резистор в цепи переменного тока
Простейшая цепь переменного тока получится, если к источнику переменного напряжения
u = cos ωt
подключить обычный резистор R, называемый также активным сопротивлением.
Индуктивность проводника мала, так что эффект самоиндукции можно не принимать во внимание.
Под действием переменного электрического поля в проводнике возникает переменный электрический ток, частота и фаза, которого совпадает с частотой и фазой колебания напряжения.
Колебания силы тока в цепи являются вынужденными электри­ческими колебаниями, возникающими под действием приложен­ного переменного напряжения.
i = cos ωt
= - амплитуда силы тока

## Slide 15: Мощность переменного тока.
При совпадении фазы колебаний силы тока и напряжения мгновенная мощность переменного тока равна:
p= iu = cos2ωt
Среднее значение квадрата косинуса за период равно 0,5, поэтому среднее значение мощности равно:
P = =

## Slide 16: Действующие значения силы тока и напряжения
Для того чтобы формула для расчета мощности переменного тока совпадала форме с аналогичной формулой для постоянного тока (P =I2R), вводятся понятия действующих значений силы тока и напряжения.
Из равенства мощностей получим
= или =
I = - действующее значение силы тока
Действующее значение силы тока равно силе такого по­стоянного тока, при котором средняя мощность, выделяющая­ся в проводнике в цепи переменного тока, равна мощности, выделяющейся в том же проводнике в цепи постоянного тока.

## Slide 17: Действующие значения напряжения
U = - действующее значение напряжения
Средняя мощность переменного тока при совпадении фаз колебаний силы тока и напряжения равна произведению действующих значений силы тока и напряжения:
P = IU
Обычно электрическая аппаратура в цепях пере­менного тока показывает действующие значения измеряемых величин.

## Slide 18: Активное сопротивление
Сопротивление элемента электриче­ской цепи (резистора), в котором происходит превращение электрической энергии во внутреннюю энергию, называют ак­тивным сопротивлением.
Средняя мощность Р переменного тока на участке цепи равна произведению квадрата действующего значения силы тока на активное сопротивление участка цепи:
P =
Активное сопротивление участка цепи можно определить как частное от деления средней мощности на квадрат действующего значения силы тока:
R =
При небольших значениях частоты переменного тока активное сопротивление проводника не зависит от частоты и практически совпадает с его электрическим сопротивлением в цепи постоян­ного тока.

## Slide 19: КАТУШКА В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Пусть в цепь переменного включена идеальная катушка с электрическим сопротивле­нием провода, равным нулю.
Пусть ток меняется по закону
i= Imax cos wt
и в катушке возникает ЭДС самоиндукции
ε = —Li' = ε т sin wt
Так как R = 0 и = — ε = — Imax Lw sinw t
Следовательно, при изменении силы тока в катушке по гармони­ческому закону напряжение на ее концах изменяется тоже по гармоническому закону, но со сдвигом фазы:
и=Imax Lw cos (w t+ π/2)
Мы видим, что колебания напряжения на концах катушки опережают по фазе колебания силы тока на π/2.

## Slide 20: Индуктивное сопротивление
Um = ImL w - является амплитудой колебаний напряжения на катушке.
Отношение амплитуды колебаний напряжения на катушке к амплитуде колебаний силы тока в ней называется индуктивным сопротивлением (обозначается XL ):
XL = = L w
Связь амплитуды колебаний напряжения на концах катушки с амплитудой колебаний силы тока в ней совпадает по форме с выражением закона Ома для участка цепи постоянного тока:
Im =
Закону Ома подчиняются лишь амплитудные, но не мгновенные значения тока и напряжения.
Причина — наличие сдвига фаз.
XL w

## Slide 21
Индуктивное сопротивление катушки пропорционально её индуктивности и частоте колебаний.
Физический смысл этой зависимости.
1. Чем больше индуктивность катушки, тем большая в ней возникает ЭДС индукции, противодействующая нарастанию тока; тем меньшего амплитудного значения достигнет сила тока. Это и означает, что будет больше.
2. Чем больше частота, тем быстрее меняется ток, тем больше скорость изменения магнитного поля в катушке, и тем большая возникает в ней ЭДС индукции, препятствующая возрастанию тока.
При ω → ∞ имеем → ∞, т. е. высокочастотный ток практически не проходит через катушку.
Наоборот, при ω = 0 имеем = 0. Для постоянного тока катушка является коротким замыканием цепи.

## Slide 22: КОНДЕНСАТОР В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Если подключить конден­сатор к источнику постоянного тока, то в цепи возникнет кратко­временный импульс тока, который зарядит конденсатор до на­пряжения источника, а затем ток прекратится.
Если заряженный конденсатор отключить от источника постоянного тока и соеди­нить его обкладки с выводами лампы накаливания,
то конден­сатор будет разряжаться, при этом наблюдается кратковремен­ная вспышка лампы.
При включении конденсатора в цепь переменного тока процессы зарядки и разрядки конденсатора чередуются с периодом, равным периоду колебаний приложенного переменного напряжения.
Лампа накаливания, включенная последовательно с конденсатором в цепь переменного тока, кажется горящей непрерывно, так как челове­ческий глаз при высокой частоте колебаний силы тока не заме­чает периодического ослабления свечения нити лампы.

## Slide 23
Установим связь между амплитудой колебаний напряжения па обкладках конденсатора и амплитудой колебаний силы тока.
При изменениях напряжения на обкладках конденсатора по гармоническому закону
и=Umax cos w t
заряд на его обкладках изменяется по закону:
q = C u = Umax C cos w t
Электрический ток в цепи возникает в результате изменения заряда конденсатора:
i = q'
Поэтому колебания силы тока в цепи происходят по закону:
i= - Umax wC sin wt = Umaxw C cos (w t+ π/2)
Колебания на­пряжения на обкладках конденсатора в цепи переменного тока отстают по фазе от колебаний силы тока на π/2.

## Slide 24: Емкостное сопротивление
Амплитуда колебаний силы тока:
Iт = Umw C
Отношение амплитуды колебаний напряжения на конденсаторе к амплитуде колебаний силы тока называют емкостным сопротивлением конденсатора (обозначает­ся Хс ) :
Хс = =
Хс

## Slide 25: Емкостное сопротивление
Связь между амплитудным значением силы тока и амплитуд­ным значением напряжения по форме совпадает с выражением закона Ома для участка цепи постоянного тока, в котором вместо электрического сопротивления фигурирует емкостное сопротивле­ние конденсатора:
Im =
Закону Ома подчиняются лишь амплитудные, но не мгновенные значения тока и напряжения.
Причина — наличие сдвига фаз.

## Slide 26
Ёмкостное сопротивление обратно пропорционально циклической частоте колебаний напряжения (тока) и ёмкости конденсатора.
Физическая причина такой зависимости.
1. Чем больше частота колебаний (при фиксированной ёмкости C), тем за меньшее время по цепи проходит заряд C; тем больше амплитуда силы тока и тем меньше ёмкостное сопротивление.
При ω → ∞ ёмкостное сопротивление стремится к нулю: → 0. Это означает, что для тока высокой частоты конденсатор фактически является коротким замыканием цепи.
Наоборот, при уменьшении частоты ёмкостное сопротивление увеличивается, и при ω → 0 имеем → ∞.
Случай ω = 0 отвечает постоянному току, а конденсатор для постоянного тока представляет собой бесконечное сопротивление (разрыв цепи).
2. Чем больше ёмкость конденсатора (при фиксированной частоте), тем больший заряд C проходит по цепи за то же время (за ту же четверть периода); тем больше амплитуда силы тока и тем меньше ёмкостное сопротивление.

## Slide 27: ЗАКОН ОМА ДЛЯ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Полная цепь переменного тока -электрическую цепь, состоящую из последовательно соединенных резистора, кон­денсатора и катушки.
В любой момент времени сумма мгновенных значений на­пряжений на последовательно включенных элементах цепи равна мгновенному значению приложенного напряжения:
u = + +
Колебания силы тока во всех элементах последовательной цепи происходят по закону:
i = cos ωt
u

## Slide 28
Колебания напряжения на резисторе совпадают по фазе с ко­лебаниями силы тока,
колебания напряжения на конденсаторе отстают по фазе на π/2 от колебаний силы тока,
колебания напряжения на катушке опережают по фазе на π/2 колебания силы тока.
Поэтому уравнение можно записать так:
u = URm cos w t+ UCm cos(w t - π/2)+ U Lmcos (w t + π/2)
где U Rm, UCm и ULm — амплитуды колебаний напряжения на ре­зисторе, конденсаторе и катушке.
Амплитуду колебаний напряжения в цепи переменного тока можно выразить через амплитудные значения напряжения на от­дельных ее элементах, воспользовавшись методом векторных диаграмм.

## Slide 29: Метод векторных диаграмм
0
+
φ
+ +
=

## Slide 30
Um= =
Um=
Im =
Z = -полное сопротивление цепи перемен­ного тока
Im = - закон Ома для цепи переменного тока.

## Slide 31: Мощность в полной цепи переменного тока
P = =
P =
P = I U cosφ
I, U – действующие значения напряжения и силы тока
cosφ – коэффициент мощности
cosφ =
P = - на резисторе

## Slide 32: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС
Явление возрастания амплитуды колебаний силы тока при не­котором значении частоты wр = 2π𝜈p до максимального зна­чения называют электрическим резонансом, а частоту, при кото­рой амплитуда колебаний силы тока достигает максимального значения,— резонансной частотой.
При резонансной частоте wр
XL = Хс
XL = L wр
Хс=
На низких частотах емкостное сопротив­ление конденсатора переменному току очень велико. С увеличе­нием частоты это сопротивление убывает, а сила тока в цепи возрастает. Индуктивное сопротивление катушки на низких час­тотах мало, но увеличивается с ростом частоты.
При более вы­соких частотах индуктивное сопротивление превышает емкостное. Возрастание индуктивного сопротивления с частотой приводит к убыванию силы тока в цепи на частотах, больших резонансной.

## Slide 33
Так как колебания напряжения на конденсаторе и катушке индук­тивности при их последовательном соединении происходят в противофазе, а ток через все элементы цепи протекает один и тот же, то при равенстве индуктивного и емкостного сопротивлений
напряжения на них в любой момент времени одинаковы по модулю, но имеют противоположные знаки:
UL = - UC
Резонанс в электрической цепи переменного тока при последова­тельном соединении ее элементов называют резонансом напряжений.

## Slide 34
При резонансе напряжение на резисторе согласно условию оказывается равным приложенному напряжению:
U = Ur+Ul+Uc = Ur+Ul-Uc= Ur
iр = Iр =
Из равенства Lwр = следует:
wр = = wo
Где w0 – собственная частота контура
Таким образом, резонанс наступает при совпадении частоты переменного тока с частотой свободных колебаний в контуре.

## Slide 35
Индуктивное сопротивление катушки и емкостное сопротивление конденсатора при резонансе можно выразить через значения ин­дуктивности и емкости:
XL=XC = Lwр = =
Определим амплитуду колебаний напряжения на катушке ин­дуктивности и на конденсаторе при наступлении резонанса:
ULm = UCm = Im XL = •
Выражение показывает, что при наступлении резонанса амплитуды колебаний напряжения на катушке и конденсаторе могут значительно превосходить амплитуду колебаний приложен­ного напряжения.
Явление увеличения амплитуды колебаний напряжения при настройке контура в резонанс с источником колебаний широко используют в радиотехнике: в схемах радиоприемников, усилителей, генераторов высокочастотных колебаний.